Министерство образования и науки Красноярского края

краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Минусинский сельскохозяйственный колледж»

Утверждены

Методическим советом колледжа

Протокол №__«___»______201__г.

Председатель _______И.В.Гуменко

Методические указания и  контрольные задания

ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий

МДК 02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий

для студентов заочной формы обучения

специальности 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

2014

Одобрены цикловой комиссией                      Составлены в соответствии с ФГОС

электротехнических дисциплин                     рабочей программой ПМ.02. Производство

Протокол №____                                              хлеба и хлебобулочных изделий

«___»_______________20___г.                       по специальности 19.02.03. Технология

Методист                                                           хлеба, кондитерских и макаронных изделий

____________И.А.Кулакова                            Зам. директора по учебной работе

_____________И.В.Гуменко

«_____»_______________20____г.

В методических указаниях отражены цели и задачи МДК 02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных  изделий ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий по специальности 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, содержание курса, задания для контрольных работ, методические указания по решению задач.

Методические указания составлены в помощь студентам 4-го, 5-го курсов заочной формы обучения при выполнении домашних контрольных работ по МДК 02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий.

Составитель: Эйснер Ольга Олеговна, преподаватель специальных дисциплин

Минусинского сельскохозяйственного колледжа

Рецензия

на методические указания и контрольные задания

ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий

МДК 02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий

для студентов заочной формы обучения

специальности 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

Автор:        Эйснер Ольга Олеговна, преподаватель специальных дисциплин, высшая

квалификационная категория, Минусинский сельскохозяйственный

колледж

Рецензент: Перфильева Елена Леонидовна, главный технолог

ООО «Губернский хлеб» г. Минусинск

Методические указания  и  контрольные задания для студентов заочной формы обучения  по профессиональному модулю ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий МДК 02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта  выпускника для специальности 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.

Актуальность данных указаний не вызывает сомнения, поскольку проверка и оценка знаний, умений является профессиональные компетенции  очень важной и необходимой составной частью учебного процесса.

В методические указания и  контрольные задания включены следующие разделы:

- введение, определяющее  цели и задачи МДК 02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий, общие и профессиональные компетенции выпускника, критерии оценивания, а также взаимосвязь данного МДК с другими МДК и дисциплинами;

- содержание МДК 02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий, где определены требования к знаниям и умениям студентов по каждой теме, основные дидактические единицы;

- задания для контрольных работ, которые состоят из контрольных вопросов, задач, графических работ;

- методические рекомендации для решения задач;

- вопросы промежуточной аттестации (дифференцированный зачет).

Данные методические указания обеспечивают преемственность в изучении учебного материала.

В методических указаниях разработаны темы, вопросы самостоятельной работы, расширяющие знания студентов. Приведен список рекомендуемой литературы.

Методические указания выполнены грамотно, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2010 г. № 611), могут быть рекомендованы к использованию в учебном процессе.

Рецензент                                                           Е.Л.Перфильева

«____»________20___г.

Содержание

Введение

- Цели и задачи

- Содержание 	МДК 02.01 Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий

- Методические указания по оформлению и выполнению контрольных работ

- Методические рекомендации по решению задач

- Задания для выполнения контрольных работ

- Вопросы для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет)

- Список литературы

- Приложение 1. Расстойно – печные агрегаты для формового хлеба

# Приложение 2. Комплексно-механизированные линии для производства хлебобулочных изделий

# Приложение 3. Технические нормы производительности хлебопекарных печей

# Приложение 4.  Технические характеристики хлебопекарных печей

# Приложение 5.  Технические характеристики ротационных печей

# Приложение 6. Размеры изделий, продолжительность расстойки и выпечки

# Приложение 7. Нормы загрузки изделий на противни ротационных печей

# Приложение 8. Расчет содержания сухих веществ

# Приложение 9. Содержание сухих веществ и влаги в сырье, %

# Приложение 10. Количество хлеба и хлебобулочных изделий, укладываемых в

# лотки.

# Приложение 11. Количество хлеба и хлебобулочных изделий,

# укладываемых в шефлоты

# Приложение 12. Значение технологических параметров заквасок

# Приложение 13. Конечная кислотность полуфабрикатов, град

# Приложение 14. Максимальное количество муки на 100 литров бродильной

# емкости не должно превышать

# Приложение 15.   Нормы загрузки бродильных емкостей мукой

Введение

Любое современное производство не может нормально функционировать и успешно развиваться, не опираясь на рекомендации науки.

В условиях современного научно – технического прогресса подготовка специалиста должна включать знание классических и новейших методов проектирования, умение использовать те или иные из них в зависимости от реальных условий практической работы.

Для предприятий отрасли требуются специалисты, способные самостоятельно, творчески выбирать и формулировать проблемы, находить эффективные пути их решения.

Техник – технолог должен быстро ориентироваться в вопросах внедрения новой техники, прогрессивных технологических схем производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, уметь проектировать технологические линии, производить необходимые расчеты, компоновать оборудование в соответствии с действующими нормами технологического проектирования, разрабатывать системы гибкого управления технологическими процессами.

Методические указания по МДК02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий разработаны с целью оказания методической помощи студентам специальности 19.02.03. при выполнении домашних контрольных работ, с тем, чтобы студенты могли применить полученные знания и навыки при выполнении курсовых и дипломных проектов и в дальнейшей практической деятельности на предприятии.

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с учебной программой профессионального модуля ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий.

1.Цели и задачи

Цели:  МДК 02.01 Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий заключаются в вооружении студентов глубокими современными знаниями в области технологии производства хлеба и хлебобулочных изделий и технологического оборудования отрасли с учетом теоретических, технологических, технических и экологических аспектов, а также качественной и опережающей практической подготовке их к решению, как конкретных производственных задач, так и перспективных вопросов, связанных с технологией и технологическим оборудованием отрасли.

Задача изучения  определяется местом ее в учебном плане подготовки техников - технологов, специализирующихся в области технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий и формулируется на основе требований к профессиональным знаниям и умениям, которыми должны владеть студенты.

В соответствии с квалификационной характеристикой техника - технолога по специальности 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий студент должен:

овладеть  видом профессиональной деятельности Производство хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности |
| ПК.2.2 | ПК 2.2. Организация и осуществление технологического процесса изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий |
| ПК.2.3. | Организация технологического процесса производства хлебобулочных изделий |
| ПК.2.4. | Обеспечение эксплуатации технологического оборудования при производстве хлебобулочных изделий |

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен

уметь:

- проводить анализ качества сырья и готовой продукции;

- по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации

технологического процесса;

- подбирать методы и приборы для контроля;

- вести соответствующую производственную и технологическую

документацию;

- рассчитывать производственные рецептуры;

- определять расход сырья;

- рассчитывать потери и затраты сырья, полуфабрикатов на отдельных участках

технологического процесса;

- рассчитывать производительность печей различных конструкций для

различных видов изделий;

- рассчитывать массу тестовой заготовки, упек и усушку, выход готовых

изделий;

- подбирать операции и режимы разделки и выпечки для различных групп

изделий;

- эксплуатировать основные виды оборудования при производстве хлеба и

хлебобулочных изделий;

- проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и

комплексно-механизированных линий для производства хлеба и

хлебобулочных изделий;

- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,

промышленной санитарии;

знать:

- стандарты качества сырья и готовой продукции;

- методы контроля качества хлебобулочных изделий;

- методы проведения анализов полуфабрикатов и готовых изделий;

- схему контроля количественных затрат сырья технологических процессов;

- ассортимент, рецептуру и способы приготовления хлеба и хлебобулочных изделий;

- сущность процессов брожения полуфабрикатов хлебопекарного производства;

- способы регулирования скорости брожения полуфабрикатов;

- методы расчета производственных рецептур, расхода сырья, затрат и потерь

сырья и полуфабрикатов на отдельных участках технологического процесса;

- правила эксплуатации основных видов оборудования при производстве хлеба

и хлебобулочных изделий;

- понятие «унифицированные рецептуры»;

- назначение, сущность и режимы операций разделки;

- требования к соблюдению массы штучных изделий;

- сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке;

- режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента;

- виды технологических потерь и затрат на производстве;

- нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения;

- причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по их

снижению;

- понятие «выход хлеба»;

- способы укладки, условия и сроки хранения хлеба, булочных, сдобных

изделий;

- способы сохранения свежести хлеба и хлебобулочных изделий;

- виды, назначение и принцип действия основного технологического,

вспомогательного и транспортного оборудования хлебопекарного

производства;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,

промышленной санитарии в хлебопекарном производстве.

Таким образом, задача МДК 02.01 Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий состоит в изучении современных технологий и современного технологического оборудования хлебопекарных производств, в освещении основных технических проблем, научных достижений и современных тенденций развития хлебопекарной отрасли.

Изучение МДК 02.01 Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий  взаимосвязано с изучением дисциплин и профессиональных модулей: ОГСЭ.01 «Основы философии», ОГСЭ.02 «История», ОГСЭ.03 «Иностранный язык», ОГСЭ.04 «Физическая культура», ЕН. 01 «Математика», ЕН.03 «Химия», ЕН. В. 02 10 « Органическая химия», ЕН. В. 03 80 «Физическая и коллоидная химия», ОП.01 «Инженерная графика»,ОП. 02 «Техническая механика», ОП. 03 «Электротехника и электронная техника», ОП. 04 «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», ОП. 05 «Автоматизация технологических процессов», ОП. 06 «Информационные технологии в профессиональной деятельности», ОП. 07 «Метрология и стандартизация», ОП. 08 «Правовые основы профессиональной деятельности», ОП. 09 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности», ПМ.01 «Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке». ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

Критерии оценивания студентов по результатам выполнения домашних контрольных работ.

Оценка «5» ставится, если студент:

- обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему, согласно        варианта контрольной работы;

- дает правильные формулировки, точные определения и понятия терминов;

- излагает полное понимание материала и может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

- правильно отвечает на дополнительные вопросы;

- свободно владеет речью, специальной терминологией;

- практическое задание выполняется без каких-либо ошибок.

Оценка «4» ставится, если студент:

- дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и оценке «5», но допускаются единичные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя;

-практическое задание имеют незначительные отклонения от нормы.

Оценка «3» ставится, если студент:

- знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке;

- допускает частичные ошибки, излагает материал недостаточно связно и последовательно;

- практическое задание имеют существенные недостатки.

Оценка «2» ставится, если студент:

- обнаруживает незнание общей части соответствующей темы;

- допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми остановками и перерывами;

- практическое задание полностью не соответствует норме и не поддается исправлению.

2. Содержание МДК 02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий     ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий

Раздел 1.Организация и осуществление технологического процесса изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий

Тема 1.1. Замес и созревание теста

Замес теста. Образование  пшеничного и ржаного теста. Процессы, протекающие в тесте на стадии замеса (физико – механические, коллоидные, биохимические). Способы замеса теста (обычный, интенсивный), правила выбора. Технологическое и экономическое значение интенсивного замеса. Тестомесильные машины, используемые для замеса теста.

Порционный и непрерывный замесы теста и полуфабрикатов. Расчет количества сырья на замес полуфабрикатов. Оборудование для дозирования.

Унифицированная и производственная рецептуры. Нормативно – техническая документация для производственных рецептур. Правила составления производственных рецептур.

Способы разрыхления теста, характеристика. Спиртовое и молочнокислое брожение теста. Характеристика молочнокислых бактерий и дрожжей.

Процессы, протекающие на стадии брожения теста. Роль продуктов брожения в формировании вкуса и аромата хлеба.

Организация и ведение технологического процесса на стадии приготовления теста. Правила замеса, контроль выполнения технологического процесса. Определение готовности полуфабрикатов. Переработка брака, черствого хлеба и хлебобулочных изделий. Дефекты теста, возникающие в результате нарушения параметров и режимов замеса теста.

Тема 1.2. Способы приготовления пшеничного теста

Приготовление жидких дрожжей. Микрофлора жидких дрожжей, их характеристика. Выведение жидких дрожжей по разводочному циклу. Приготовление осахаренной заварки. Производственный цикл приготовления жидких дрожжей по 1-ому и 2-ому вариантам.

Классификация способов приготовления пшеничного хлеба. Приготовление теста на густой опаре. Порционный и непрерывный способы приготовления теста, применяемое оборудование.

Приготовление теста на жидких опарах. Характеристика жидких опар. Традиционно – непрерывный способ приготовления пшеничного теста на БЖСО (большие жидкие соленые опары). Алгоритм расчета производственной рецептуры.

Жидкие пшеничные закваски их характеристика. Приготовление теста на концентрированной молочно - кислой закваске (КМКЗ). Алгоритм расчета производственной рецептуры на КМКЗ.

Особенности приготовления теста на мезофильной закваске. Приготовление теста на новых видах пшеничной закваски, характеристика заквасок.

Приготовление пшеничного теста на диспергированной фазе (ЖДФ).

Приготовление теста на полуфабрикатах из цельного зерна. Приготовление теста однофазными способами. Безопарный способ, периодический и непрерывный способы приготовления теста. Алгоритм расчета производственных рецептур.

Ускоренные способы приготовления теста. Подкисляющие добавки.

Приготовление теста на активированных дрожжах. Алгоритм расчета производственных рецептур.

Санитарные требования к тестоприготовительному отделению.

Тема 1.3. Способы приготовления ржаного хлеба

Особенности хлебопекарных свойств ржаной муки. Классификация способов приготовления ржаного теста, характеристика способов. Микрофлора ржаных заквасок и теста.

Приготовление густой закваски по разводочному циклу различными способами с применением закваски прежнего приготовления и прессованных дрожжей, с  применением жидких чистых культур дрожжей и МКБ, с применением сухого лактобактерина.

Приготовление ржаного теста на малой густой закваске. Алгоритм расчета производственных рецептур для приготовления теста на МГЗ.

Приготовление ржаного теста на большой густой закваске. Алгоритм расчета производственных рецептур для приготовления теста на БГЗ.

Приготовление ржаного теста и из смеси пшеничной и ржаной муки на жидкой закваске по 1и 2 вариантам. Разводочный и производственный цикл. Алгоритм расчета производственных рецептур для приготовления теста на жидкой закваске по 1 и 2  вариантам.

Приготовление теста на концентрированной без  дрожжевой молочно-кислой закваске (КМКЗ).

Тема 1.4. Разделка теста

Понятие разделки теста. Операция разделки теста для различных хлебобулочных изделий. Технологическое значение операции разделкт теста: деление теста на куски, округление, предварительная  расстойка, формование тестовых заготовок. Расчет массы тестовой заготовки. Меры предотвращения адгезии теста.

Окончательная  расстойка, режимы расстойки, оборудование для проведения данной операции.

Разделка теста для формового хлеба. Хлебопекарные формы. Приготовление жироводной эмульсии. Комплексно – механизированные линии по производству формового хлеба. Разделка теста для подового хлеба.

Разделка теста для булочных и сдобных изделий. Комплексно – механизированные линии для производства батонообразных изделий. Правила ручной разделки. Инвентарь для разделки теста.

Разделка теста для слоеных изделий. Хлебопекарные листы.

Санитарные требования е содержанию тесторазделочного оборудования.

Тема 1.5. Выпечка хлеба

Режим выпечки хлебных изделий. Регулирование режима выпечки в тоннельных и тупиковых печах. Определение готовности хлеба. Особенности выпечки формового и подового хлеба. Комплексно – механизированные линии.

Особенности выпечки булочных и сдобных изделий. Комплексно – механизированные линии.

Расчет производительности тупиковых и туннельных печей для различных видов изделий.

Тема 1.6. Хранение хлебных изделий

Укладка, хранение и транспортирование хлебобулочных изделий. Условия и сроки хранения изделий. Санитарные требования к остывочному отделению.

Остывание и усушка хлеба. Мероприятия, проводимые для снижения усушки. Черствение хлеба, сущность процесса.

Способы сохранения свежести выпеченных изделий (замораживание, упаковка). Требования, предъявляемые к упаковочным материалам.

Тема 1.7. Выход хлебных изделий

Нормирование расхода муки (выход муки) на хлебопекарных предприятиях. Расчет экономии и перерасхода муки.

Влияние различных факторов на выход готовых изделий. Характеристика технологических потерь и затрат. Нормы, установленные ВНИИХП, мероприятия по снижению потерь и затрат. Алгоритм расчета выхода хлеба рассчетно –аналитическим методом.

Алгоритм расчета выхода готовых изделий по сухому веществу.

Расчет фактического выхода хлеба при проведении опытной производственной выпечки.

Тема 1.8. Улучшители качества хлеба

Характеристика улучшителей окислительно – восстановительного действия, механизм действия, правила выбора, нормы расхода.

Характеристика ферментных препаратов, механизм действия, правила выбора, нормы расхода.

Характеристика поверхностно – активных веществ, комплексных улучшителей, механизм действия, правила выбора, нормы расхода.

Тема 1.9. Дефекты и болезни хлеба

Дефекты хлебных изделий, вызванные качеством сырья. Технологические меры предупреждающие дефекты хлебных изделий.

Дефекты, вызванные неправильным проведением технологического процесса производства, вызванные: неправильным приготовлением теста, неправильной разделкой теста, неправильной выпечкой и не соблюдением режима транспортирования.

Болезни хлеба: картофельная болезнь, плесневение хлеба, меловая болезнь. Мероприятия по предупреждению болезней хлеба.

Раздел 2. Организация технологического процесса производства хлебобулочных изделий

Тема 2.1. Ассортимент и пищевая ценность хлеба и хлебобулочных изделий

Ассортимент хлебобулочных изделий. Характеристика отдельных групп хлебобулочных изделий. Алгоритм расчета химического состава и энергетической ценности хлеба, хлебобулочных и сухарных изделий.

Тема 2.2. Хлеб из пшеничной и ржаной муки

Ассортимент хлеба из пшеничной муки. Технологическая инструкция по производству пшеничного хлеба. Нормативно – техническая документация на хлеб из пшеничной муки (унифицированные рецептуры, технологические инструкции, ГОСТы). Решение производственных ситуаций.

Тема 2.3. Булочные изделия

Ассортимент булочных изделий. Характеристика изделий, сравнительная характеристика рецептур, физико – химических показателей качества.

Тема 2.4. Сдобные изделия

Ассортимент, характеристика сдобных хлебобулочных изделий, сравнительная характеристика рецептур, физико – химических показателей качества.

Тема 2.5. Бараночные и сухарные изделия

Классификация бараночных изделий. Ассортимент сушек, баранок, бубликов. ГОСТ на изделие. Особенности производства сушек, бубликов, баранок. Технологическая схема производства бараночных изделий.

Раздел 3. Обеспечение эксплуатации технологического оборудования при производстве хлебобулочных изделий

Введение

Цель, задачи и содержание курса. Рекомендуемая литература. Краткий исторический обзор развития техники в хлебопекарной промышленности. Задачи и достижения отечественной науки и совершенствования техники хлебопекарного производства.

Тема 3.1. Оборудование для замеса и брожения тестовых заготовок

Назначение и классификация тестомесильных машин.

Основные процессы, происходящие при замесе теста. Трехстадийная модель процесса. Пути интенсификации замеса и обоснование рациональных параметров процесса.

Устройство, принцип работы и особенности эксплуатации типовых тестомесильных машин.

Анализ конструкции тестомесильных машин периодического действия (машин для интенсивного замеса). Пути совершенствования их конструкций.

Анализ конструкции тестомесильных машин непрерывного действия. Принципиальные схемы смесительных машин для приготовления жидких опар и мучных питательных смесей.

Определение расхода энергии на замес теста. Основы расчета тестомесильных машин. [1, с. 51-84.]

Назначение и классификация тестоприготовительных агрегатов. Процессы, происходящие в рабочих камерах тестоприготовительных агрегатов. Устройство и работа типовых тестоприготовительных агрегатов периодического и непрерывного действия.

Устройство для брожения тестовых полуфабрикатов.

Подкатные дежи, дежевые конвейеры, бункера для непрерывного тестоприготовления (опары или закваски и теста).

Технологический расчет агрегатов, определение вместимости аппаратов для брожения тестовых полуфабрикатов.

Сравнительный анализ тестоприготовительных агрегатов.

Тема 3.2. Оборудование для деления, формования и

расстойки тестовых заготовок

Назначение и классификация тестоделительных машин. Точность работы тестоделительных машин. Принципиальные схемы основных типов тестоделительных машин с нагнетанием: поршневым, лопастным, валковым, шнековым. Основы расчета производительности тестоделительных машин и их количества.

Назначение и классификация формующих машин. Схемы формующих машин.

Назначение, устройство и принцип действия тестоокруглительных машин. Анализ схем тестоокруглительных машин.

Назначение, устройство и принцип действия тестозакаточных машин. Мероприятия по устранению прилипания тестовых заготовок к рабочим поверхностям оборудования. Анализ схем тестозакаточных машин.

Назначение и классификация оборудования для расстойки тестовых заготовок. Устройство, принцип действия универсальных шкафов расстойки. Анализ схем. Устройство, принцип действия специализированных шкафов расстойки. Анализ схем. Основы расчета конвейерных шкафов расстойки.

Тема 3.3. Оборудование для посадки и разгрузки тестовых заготовок

и готовой продукции

Принципиальные схемы механизмов для посадки и укладки тестовых заготовок.

Назначение, устройство посадчиков и укладчиков. Механизмы для надрезки и наколок тестовых заготовок.

Тема 3.4. Хлебопекарные печи

Назначение и классификация хлебопекарных печей. Основные этапы и тепловые режимы выпечки. Элементы печного агрегата. Устройство, принцип действия печей тупикового типа. Анализ схем печей тупикового типа. Устройство, принцип действия печей туннельного типа. Анализ схем печей туннельного типа.  Устройство, принцип действия печей шкафного типа. Анализ схем печей шкафного типа. Эксплуатация хлебопекарных печей, правила их безопасного обслуживания. Основы расчета производительности хлебопекарных печей.

Тема 3.5. Поточные линии хлебопекарного производства

.Комплексно – механизированные линии производства формового хлеба.

Комплексно – механизированные линии производства подового хлеба.

Комплексно – механизированные линии производства мелкоштучных и булочных изделий.

Комплексно – механизированные линии производства специальных хлебобулочных изделий.

Тема 3.6. Оборудование хранилищ готовой продукции и экспедиции

Механизированные хлебохранилища, склады и экспедиции. Оборудование для транспортирования и сортировки продукции. Машины для укладки хлеба в лотки. Лотково – стопочная линия. Конвейерные линии. Безлотковое хлебохранилище. Перспективные направления механизации хлебохранилищ и экспедиций.

.

Тема 3.7. Оборудование для резания и упаковывания готовой продукции

Машины для укладки, фасовки и упаковки хлеба и хлебобулочных изделий. Фасовочно – упаковочные автоматы.

Учебным планом для заочной формы обучения предусматриваются

следующие виды учебных занятий

| Наименование часов | 4 курс | 5 курс |
| --- | --- | --- |
| Лекции | 10 | 10 |
| Лабораторно – практические работы | 10 | 10 |
| Выполняют и защищают контрольные работы | 1(№1) | 1(№2) |
| Курсовой проект | - | 1 |
| Форма аттестации | Дифференцированный зачет | Дифференцированный зачет |

Студент, выполнивший в соответствии с учебным графиком контрольные работы и получивший допуск к собеседованию по ним, вносит в них при необходимости исправления и дополнения по замечаниям преподавателя, отвечает на вопросы, связанные с выполненными контрольными работами. Если при собеседовании выявляется не самостоятельное выполнение контрольных работ, студенту дается новое индивидуальное задание на повторное выполнение контрольных работ.

На зачете или экзамене студент представляет преподавателю контрольные работы с отметкой по собеседованию и лабораторно – практические работы, которые он защищает, после чего допускается к сдаче зачета или экзамена.

Рекомендуется для лучшего усвоения курса студентам, работающим по родственной специальности, до приезда на экзаменационную сессию обязательно побывать на хлебозаводе, пекарне, расположенных по месту жительства или в ближайшем городе, с целью предварительного, возможно полного ознакомления с основным технологическим оборудованием и технологией производства хлеба и хлебобулочных изделий этих предприятий.

Для лучшего усвоения профессионального модуля студентами при изучении технологии и технологического оборудования по каждому виду производства сначала следует рассмотреть машинно – аппаратурные схемы линий, а затем переходить к устройству и работе каждой машины или аппарата, входящих в линию. Необходимо обратить внимание на средства автоматизации для контроля и регулирования технологического процесса там, где они имеются. Изучение линии следует заканчивать рассмотрением технических характеристик, основных правил эксплуатации, требований техники безопасности.

Необходимо ознакомиться с характеристикой сырья, поступающего в машину, и продукта, получаемого по окончании процесса. В этой связи важно обратить внимание на технологические параметры обрабатываемого продукта (температуру, физико – механические свойства), которые должны быть обеспечены машиной при оптимальной производительности; кроме того, знать область применения этого оборудования.

- Методические указания по оформлению  и выполнению контрольных работ

Контрольные работы должны быть оформлены в отдельных тетрадях. На обложке тетради обязательно должны быть указаны номер работы и шифр студента.

Студент выбирает для контрольной работы вариант, соответствующий последним цифрам его шифра. Исходные данные для каждого варианта приведены в таблице.

Работа выполненная по чужому варианту шифра, не засчитывается. Все расчеты в контрольной работе производятся в системе СИ.

Работа должна быть  написана аккуратно, четким почерком, разборчиво, с необходимыми пояснениями, и прояснить, что студент достаточно хорошо разобрался во всех вопросах контрольной работы. Машинно – аппаратурные схемы должны быть вычерчены карандашом на белой бумаге размером 300х 500 мм и вклеены в тетрадь; схемы, представленные на кальке и ксероксе, не принимаются.

В конце работы дается список использованной литературы с точным указанием фамилий и инициалов авторов, названия книг, названия издательства и места, года издания.

Студент обязательно должен подписать работу и поставить дату выполнения, страницы пронумеровать.

Для замечаний преподавателя должны быть предусмотрены поля. При возвращении преподавателем работы, исправления необходимо вносить по ходу расчетов и пояснений. При внесении больших исправлений разрешается давать их в конце работы.

Студентам следует иметь в виду, что для сдачи зачета или экзамена по модулю необходимо представить зачтенные контрольные работы и оформленные согласно методическим указаниям практические и лабораторные работы. Студенты должны ответить на все вопросы экзаменатора по зачтенным контрольным работам, после чего они будут допущены к сдаче зачета или экзамена.

Контрольная работа № 1 выполняется студентами 4 курса; контрольная работа № 2 – соответственно 5 курса.

Задания для контрольных работ

Контрольные работы следует выполнять в сроки, указанные в учебных графиках.                             Контрольная работа 1 состоит из пяти заданий. Номер варианта выбирается по двум последним цифрам личного шифра.

Контрольная работа 2 состоит из пяти заданий. Номер варианта выбирается по последней цифре личного шифра.

Выполняя работу, следует сначала полностью написать вопрос, а затем дать ответ.

Ответы должны полностью исчерпывать суть вопроса, но быть по возможности краткими. Сведения, не относящиеся прямо к вопросу, в ответ помещать не следует.

Решая задачу, нужно привести необходимые формулы с расшифровкой. Буквенных обозначений и цифрами подстановками. Схемы, предусмотренные заданием, выполняются карандашом. Нельзя копировать схемы их технологической литературы. В конце работы надо пометить список используемой литературы и оставить свободную страницу для рецензии преподавателя.

Работы, выполненные не по своему варианту или неудовлетворительного содержания, а так же списанные с учебника, отсылаются студенту для повторного выполнения.

При пользовании материалами учебника студент должен творчески перерабатывать материал, выбирая конкретную информацию на вопрос, на который приводится ответ.

4. Методические рекомендации для решения задач

# 4.1. Расчет производительности печей и предприятия

При расчете мощности предприятия сначала подбирают тип печей, затем производят расчет их производительности для заданного ассортимента. Производительность предприятия определяется суммарной мощностью установленных печей.

Расчетную суточную мощность сравнивают с заданием. Отклонение не должно превышать +/- 15%.

Производительность печи зависит от площади пода, плотности укладки тестовых заготовок, продолжительности выпечки.

Формовой хлеб выпекают в формах. Размеры форм определяются ГОСТ 11327-71, формы изготавливаются двух типов:

- прямоугольные;

- 2) круглые.

Загрузка форм на люльки расстойно-печных агрегатах дана а приложениях 67

Часовая производительность печи определяется по формуле

Рч =  Н*н*м*60 / Тв ,

где Н  - количество люлек в печи или рядов изделий по длине пода, шт.;

н   - количество заготовок на люльке по ширине пода, шт.;

м  - масса изделия, кг;

Тв – время выпечки, мин

Для  изделий, вырабатываемых на поточно- механизированных линиях, производительность рассчитывают исходя из схемы расположения кусков теста на поду по формулам ( приложения 2)

Н = (Л – а) / (л + а),

где Л – длина пода печи, мм;

Л – длина изделия, мм;

а–зазор между изделиями, мм; а = 20-30 мм.

н =  (В-а) / (в + а),

где В – ширина пода печи, мм;

в – ширина изделия, мм.

Для печей площадью пода 25 м2:

Длина Л = 12000 мм;

Ширина В = 2100 мм.

Размеры изделий и продолжительность выпечки приведены в приложении 2.

Для изделий, выпускаемых на листах, часовая производительность печи определяется по формуле

Рч = Н*н*м*Нл*60 / Тв

где Н – число люлек или рядов листов по длине пода, шт. (2);

н   -  число листов на люльке или ширине пода, шт;

Нл – число изделий на листе (производственные данные).

Для печей с шириной пода 2 м обычно применяют листы размером 620х340 мм (при установке трех листов по ширине пода).

Для печей ярусных и ротационных часовая производительность печи определяется по формуле

Рч = Н*н*м*60 / т

где Н – число полок, модулей, противней в печи, шт;

н   -  число изделий на полке, противне, шт.;

м   -  масса изделий, кг;

т  -    продолжительность выпечки, мин.

Суточная производительность печи определяется по формуле, т:

Рсут = Рч*Т / 1000

где Т – продолжительность работы печи по графику, ч.

4.2. Расчет тестомесильных машин периодического и непрерывного действия

Производительность тестомесильных машин периодического действия (кг/с):

Пп = ВрК1 / т+ТВ

где  В – объем месильной камеры, м3;

р – плотность теста (до брожения), кг/м3 (р = 1080…1100 кг/м3);

К1 – коэффициент заполнения месильной камеры (К1= 0,3…0,6 для машин с подкатными дежами, К1= 0,4…0,85 для машин со стационарной емкостью);

т – продолжительность замеса теста, с;

тв – продолжительность вспомогательных операций, с.

4.3.Расчет тестоприготовительных агрегатов периодического и непрерывного действия

Агрегаты бункерного типа

Вместимость (м3) бродильного бункера определяется по формуле:

В= а / 600 х ПтД / бд (Д-1)

где а – количество перерабатываемой муки в рассчитываемой стадии процесса на 100 кг муки (для теста а=100, для большой опары а=70);

П- производительность линии по хлебу, кг/ч;

т – прордолжительность брожения, мин (для большой опары т- 240…270 мин, для закваски т-180…210 мин);

Д – число секций бункера (для серийных агрегатов Д=6);

б – выход хлеба из 100 кг муки; (приложение 6)

д – норма загрузки муки, зависит от сорта, кг (приложение 15)

# 4.4. Расчет выхода готовых изделий

Выход готовых изделий рассчитывается на основании унифицированных рецептур.

Унифицированные рецептуры приведены в справочной литературе (10)

На первом занятии студентам выдан по вариантам ассортимент изделий и в соответствии с заданным ассортиментом на данном занятии предлагается определить расчетный выход для каждого наименования изделий и сравнить его с плановым; если расчет сделан верно, то разница между расчетным выходом изделий и плановой нормой выхода не должна превышать 1%.

При расчете выхода нескольких наименований изделий унифицированные рецептуры следует привести в таблице по следующей форме:

# Таблица 1 – Унифицированная рецептура, кг

| Наименование сырья | Наименование изделия |
| --- | --- |

При расчете суммарного расхода сырья и средневзвешенной влажности его необходимо учитывать сырье, непосредственно загружаемое в тесто, исключив сырье на разделку и отделку.

Выход хлебобулочных изделий рассчитывается отдельно по каждому наименованию по формуле

Схл = См*(л - Пм/100) * (л -Пуп/100) * (л -Пус/100)

Выход сдобных изделий, где много сырья расходуется на отделку, смазку и разделку, рассчитывается по формуле

Схл = (См + К) * (л – Пм/100) * (л – Пуп/100) * (л – Пус/100)

где См – выход теста, %;

К – количество дополнительного сырья, затраченного на разделку, отделку, смазку, кг на 100 кг муки (9);

Пм – потери муки и теста до момента посадки теста в печь (2-3%);

Пуп – упек хлеба, % (8-14%);

Пус – усушка хлеба, % (2-4%).

См = Ссв * 100/100 – Вт

где Вт – влажность теста, %

Вт = Вх + н

где Вх – влажность готовых изделий, установленная стандартом для данного сорта хлеба, % (3,11);

н – разность между допустимой влажностью теста и влажностью хлеба, %:

для ржаного обойного хлеба – 1,0-2,0%,

для пшеничного хлеба – 1,0%,

для булочных изделий 1/с – 0,5%,

для булочных и сдобных изделий в/с – 0,0%

Ссв – содержание сухих веществ, %

Расчетный выход готовых изделий не должен отличаться от ориентировочного планового (см. табл. 1.18) не более чем на 0,5-1%. Плановые нормы выхода приведены в справочной литературе (3) и приводятся ниже.

4.5.  Расчет необходимого количества сырья

Зная унифицированные рецептуры на изделия, расчетный выход и суточную производительность печи по каждому наименованию изделий, можно определить потребность в сырье, необходимой для выработки этих изделий.

Количество муки, расходуемой в сутки для каждого сорта изделий, определяют по формуле

Мсут = Рсут*100 / Схл

где Рсут – суточная выработка отдельного сорта хлеба, кг;

Схл – расчетный выход хлеба для определённого сорта хлеба, %.

Затем результат по каждому сорту муки суммируется.

Потребное количество сырья (кг), входящего в рецептуру сорта (в сутки), определятся по формуле

Кс = Мсут * Р / 100

где Р – количество сырья по рецептуре сорта, кг на 100 кг муки.

# Расчетные данные по расходу сырья в сутки сводим в таблицу (приложение 3)

# 4.6. Расчет оборудования для хранения готовых изделий

При использовании контейнерной схемы хранения и транспортирования хлебобулочных изделий предусматривается контейнеры типа ХКЛ-18, вмещающие 18 лотков размером 740х450 мм.

Расчет контейнеров производится по каждой технологической линии отдельно, затем находят общее количество контейнеров по хлебозаводу для хранения хлеба.

Готовые изделия укладываются в стандартные лотки, вместимость которых приведена в приложении 4

Хлебохранилище и экспедиция рассчитываются на хранение восьмичасовой выработки хлебных изделий и четырехчасовой выработки мелкоштучных и сдобных.

Количество потребных контейнеров определяется по формуле

N = Pч *  Тхр /  nл * qл

где Тхр – срок хранения в хлебохранилище, ч;

nл -  количество лотков в контейнере, шт;

qл – вместимость лотка, кг.

qл = Gu * a

где Gu – масса изделий, кг;

а – количество изделий в одном лотке, шт.

Количество контейнеров в экспедиции составляет 10-15 % от общего количества.

Количество отпускных мест на рампе определяется по формуле

n =   Pсут * tx * k / Tx *60*Q

где Рсут – суточное количество отправляемого хлеба, кг;

tx –  продолжительность загрузки хлеба в транспорт, мин ( ручной – при контейнерной погрузке 15-20 мин, механизированной – 8 мин);

к – коэффициент, учитывающий отправку в часы пик (к=2);

Тх – продолжительность отпуска хлеба с предприятия, ч (8-15);

Q – вместимость транспортной единицы, кг.

Q = nл * qл                                          (

где nл – количество лотков в машине (8 контейнеров по 18 лотков);

qл – масса изделий на одном лотке, кг.

# Пропускная способность одного места – примерно 12-15 т/сутки.

4.7. Расчет производственной рецептуры при периодическом способе  приготовления теста.

Производственные рецептуры рассчитывают согласно схеме,  включающей в себя следующие этапы:

- определение общего количества муки (в кг или в кг/мин в зависимости от способа приготовления теста);

- определение расхода всех компонентов рецептуры, установленной на 100 кг муки, на один замес с учетом емкости тестомесильной машины при периодическом способе приготовления теста или на 1 мин работы тестомесильной машины при непрерывном способе приготовления теста;

- определение общего количества воды, необходимого для приготовления теста и получения хлеба стандартной влажности;

- расчет расхода сырья по фазам, если тесто готовится многофазным способом.

После этого составляют производственную рецептуру, включающую расход сырья в опару или закваску (при многофазных технологиях) и в тесто. Составляя производственную рецептуру, необходимо помнить, что количество каждого вида сырья (дрожжевой суспензии, солевого раствора и др.) рассчитывается на общее содержание муки в тесте независимо от того, в какой полуфабрикат (опару, закваску) это сырье будет добавлено. Мука, используемая для приготовления жидких дрожжей, заварок и других полуфабрикатов, входит в общую массу муки.

В производственной рецептуре обязательно указывается технологический режим приготовления полуфабрикатов (температура, кислотность, влажность, продолжительность брожения полуфабрикатов).

Этот расчет на примере рецептуры хлеба пшеничного из муки высшего сорта включает в себя:

Утвержденная рецептура на хлеб пшеничный из муки высшего сорта, формовой (ГОСТ 27842 – 88)

| Наименование сырья | Расход сырья, кг |
| --- | --- |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 100 |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 |
| Соль поваренная пищевая | 1,3 |

- определение общей массы муки на замес порции теста;

- определение массы сырья на замес порции теста (кг);

- определение массы теста (кг);

- определение количества воды для замеса порции теста (кг).

При составлении производственной рецептуры приготовления теста опарным способом с использованием тестомесильной машины А2-ХТД с подкатными дежами расчет рекомендуется проводить следующим образом.

1.Определить общую массу муки в тесте, кг:

Мт = Гт * Вд/ 100

где Гт – норма загрузки муки на 100 л геометрической емкости дежи, кг;

Вд – геометрическая емкость дежи, л.

2.Определить массу муки на замес опары, кг:

Моп = Мт * 50/100

где Мт – максимальное количество муки в деже на замес теста, кг.

3. Определить массу муки на замес теста, кг:

Мм1 = Мт – Моп

4. Определить массу сырья в опаре:

1) определить массу прессованных дрожжей, кг:

Дпр = Мт * Дпр /100

где Дпр – масса прессованных дрожжей на 100 кг муки, кг.

2) определить массу дрожжевой суспензии, кг:

Дсуп = Мт * (1 + 3) /100

Дрожжевую суспензию готовят в соотношении воды и прессованных дрожжей

3:1;

3) определить массу сухих веществ муки в опаре, кг:

Мсв.м.оп = Моп * Мсв /100

где Мопсв – масса сухих веществ в опаре, кг;

Моп – масса муки на замес опары, кг

Мсв – масса сухих веществ в 100 кг муки влажностью 14,5 %, кг

4) определить массу сухих веществ в дрожжевой суспензии в опаре, кг

Дсв.сусп = Дпр * Дсв /100

где Дпр – масса прессованных дрожжей, кг

Дсв – масса сухих веществ в 100 кг прессованных дрожжей влажностью 75 %, кг;

5) определить массу сухих веществ в опаре, кг:

Мсвоп = Мсвм.оп + Дсв.сусп

6) рассчитать массу опары, кг:

Соп = Мсвоп * 100 / (100 – Воп)

где Воп – влажность опары, %;

7) определить массу воды для замеса опары, кг

Свод.оп = Соп – (Моп + Дсусп.пр)

где Соп – масса опары, кг;

Моп – масса муки на замес опары, кг;

Дсусп – масса дрожжевой суспензии на замес опары, кг

5.Определить массу сырья на замес теста, а именно определить массу раствора соли, кг:

Ср.сол = Мт * С солрец /Крсол

где Мт – максимальное количество муки в деже на замес теста, кг;

Ссолрец – масса соли на 100 кг муки по рецептуре, кг;

Крсол – концентрация раствора соли, %.

6.Определить содержание сухих веществ в тесте в соответствии с формулами, приведенными в приложении 8.

7. Определить массу (выход) теста, кг:

Ст = итого Ссв.т * 100 / (100-Вт)

где Вт – влажность теста, %.

Для высокорецептурных изделий (например, сдобных), когда часть дополнительного сырья идет на смазку тестовых заготовок или отделку готовых изделий, выход теста рассчитывается по формуле

Ст = Сс * 100 / (100 – Вт) + к,

где Сс – содержание сухих веществ, кг (за вычетом сырья, идущего на разделку);

Вт – влажность теста, %;

К – количество дополнительного сырья, затраченного на разделку, смазку т отделку, кг

8.Определить массу воды на замес теста, кг:

Свод.т = Ст – итогоС

где итого С – масса сырья, кг.

9. Составить производственную рецептуру.

Пример оформления по решению задач: « Производственная рецептура и режим приготовления теста для хлеба пшеничного из муки высшего сорта массой 0,8 кг (способ приготовления теста – опарный, периодический)».

| Сырье, полуфабрикаты и показатели процесса | Расход сырья, кг, и параметры процесса по фазам |
| --- | --- |
|  | Опара | Тесто |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 45 | 55 |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1 | _ |
| Соль поваренная пищевая | _ | 1,3 |
| Вода | 25 - 30 | По расчету |
| Опара | - | Вся |
| Температура начальная, С | 28 - 30 | 28 - 30 |
| Продолжительность брожения. мин | 210 - 240 | 60 - 90 |
| Кислотность конечная, Т | 3 - 4 | 3,5 |

При составлении производственной рецептуры и установлении режима технологического процесса для каждого сорта изделий пользуются полученными данными расчета, указаниями технологических инструкций по приготовлению данного вида изделия с учетом качественных особенностей перерабатываемой муки и условий производства.

4.8. Расчет производственной рецептуры при непрерывном приготовлении теста

Этот расчет на примере рецептуры хлеба пшеничного из муки высшего сорта (см. табл. 1) включает в себя:

- определение общего расхода муки (кг/мин);

- определение расхода сырья на замес опары и теста (кг/мин);

- определение массы (выхода) теста (кг/мин);

- определение количества воды на замес опары и теста (кг/мин).

При составлении производственной рецептуры приготовления теста опарным способом с использованием тестоприготовительных агрегатов непрерывного действия расчет рекомендуется проводить следующим образом.

1. Определить общий расход муки, кг/мин:

Моб = Рч * 100 / (Схл * 60)

где Рч – часовая производительность печи по данному виду изделий, кг

Схл – выход изделий, кг.

2. Определить расход сырья в опару, кг/мин:

- определить расход муки в опару, кг/мин:

Моп = Моб * Р /100

где Р – количество муки на замес опары на 100 кг муки в тесте, кг (при приготовлении теста на жидкой опаре Р = 30 кг, на густой опаре Р = 50 кг, на большой густой опаре Р = 70 кг);

- определить ритм загрузки одной секции опарой, мин:

р = Т /(н – 1)

где Т – продолжительность брожения опары, мин;

н – количество секций в бункере;;

3) определить количество муки, загружаемой в одну секцию, кг:

Мс = Мо * р

где Мо – минутный расход муки на замес опары, кг/мин;

Р – ритм загрузки одной секции, мин;

4) определить расход дрожжевой суспензии, кг/мин:

Сд = Моб * Сд * (1 + А) /100

где Сд – дозировка прессованных дрожжей, % к массе муки;

А – количество частей на одну часть дрожжей в суспензии (обычно 3…5).

Если при замесе опары используются жидкие дрожжи, то необходимо рассчитать массу муки в жидких дрожжах и вычесть ее из массы муки, поступающей на замес опары.

Масса муки в жидких дрожжах, кг/мин, рассчитывается по формуле

Мж.д. = Сж.д. (100 – Вж.д.) / (100 – Вм)

где Сж.д. – дозировка жидких дрожжей, кг/мин;

Вж.д. – влажность жидких дрожжей, %;

Вм – влажность муки, %;

5) определить расход воды на опару, кг/мин:

Св.оп = Со – Сс.об

где Со – расход опары на замес теста, кг/мин;

Сс.об – общий расход сырья на замес опары, кг/мин.

3. Определить расход сырья в тесто, кг/мин:

1) определить расход муки в тесто, кг/мин:

Мт = Моб – Моп

Если кроме опары на замес теста поступают и другие полуфабрикаты, содержащие муку, то это следует учесть при расчете;

2)определить расход опары на замес теста, кг/мин:

Со = Моп (100 –Вм) / (100 – Воп)

где Моп – минутный расход муки на опару, кг;

Вм – влажность муки, %;

Воп – влажность опары, %.

Принято считать, что сухое вещество опары состоит только из сухого вещества муки, так как сухие вещества дрожжей имеют незначительную массу;

3)определить расход воды на опару, кг/мин:

Св.оп = Со – СС.об

где Со – расход опары на замес теста, кг/мин;

Сс.об – общий расход сырья на замес опары, кг/мин;

4)определить расход раствора соли, кг/мин:

Сс = Моб * Сс /А

где Сс – дозировка соли, % от массы муки (по рецептуре изделий);

А – концентрация соли в растворе, кг в 100 кг раствора;

5) определить расход воды на замес теста, кг/мин:

Св,т, = Ссв.т * 100 / (100 – Вт) – Сс.т.

где Ссв.т – общая масса сухих веществ в сырье, подаваемом в тестомесильную машину (рассчитывается по рецептуре), кг/мин (см. табл. 1);

Сс.т. – общий расход сырья на замес теста, кг/мин;

Вт – влажность теста, %.

4. Определить выход теста, кг/мин:

Ст = Ссвт * 100 / (100 –Вт)

где Ссвт – общая масса сухих веществ в сырье, подаваемом в тестомесильную машину (рассчитывается по рецептуре), кг/мин;

Вт – влажность теста, %.

Полученные данные о расходе сырья по фазам заносятся в таблицу производственной рецептуры.

Расчет производственной рецептуры произведен правильно, если сумма расхода сырья, поступающего на замес опары, будет равна производительности дозатора опары на замес теста.

4.9. Расчета производственных рецептур непрерывного приготовления теста из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на заквасках

Данный расчет на примере рецептуры хлеба ржаного из муки ржаной хлебопекарной сеяной

| Сырье | Количество, кг |
| --- | --- |
| Мука ржаная хлебопекарная обдирная | 80,0 |
| Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта | 15,0 |
| Солод ржаной ферментированный | 5,0 |
| Дрожжи хлебопекарные пресованные | 0,1 |
| Соль поваренная пищевая | 1,0 |
| Патока | 4,0 |
| Сахар-песок | 4,0 |
| Кориандр | 0,5 |
| Итого сырья | 107,2 |

Особенностями расчета производственных рецептур непрерывного приготовления теста из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на заквасках являются:

1.Определение расхода муки в закваску, кг:

Мз = Моб * Рз /100

где Рз – количество муки, расходуемой для приготовления закваски, %;

2. Определение расхода закваски на замес теста, кг/мин:

Сз.т. = Мз * (100 – Вм) / (100 – Вз)

где Вм – влажность муки, %;

Вз – влажность закваски, %;

3. Определение расхода закваски на возобновление новой порции закваски, кг/мин:

Сз.з. = Сз.т. * а /б

где а – процент закваски, расходуемой для новой порции закваски (40 %);

б – процент закваски, расходуемой для замеса теста;

4. Определение выхода закваски, кг/мин:

Сз = Ссв.з * 100 / (100 – Вз)

где Ссв.з – общая масса сухих веществ сырья в закваске, кг/мин;

Вз – влажность закваски, % (49…50).

- определение общей массы муки на замес порции теста;

- определение массы сырья на замес порции теста (кг);

- определение массы теста (кг);

- определение количества воды для замеса порции теста (кг).

При составлении производственной рецептуры приготовления теста опарным способом с использованием тестомесильной машины А2-ХТД с подкатными дежами расчет рекомендуется проводить следующим образом.

1.Определить общую массу муки в тесте, кг:

Мт = Гт * Вд/ 100,

где Гт – норма загрузки муки на 100 л геометрической емкости дежи, кг;

Вд – геометрическая емкость дежи, л.

2.Определить массу муки на замес опары, кг:

Моп = Мт * 50/100,

где Мт – максимальное количество муки в деже на замес теста, кг.

3. Определить массу муки на замес теста, кг:

Мм1 = Мт – Моп,

4. Определить массу сырья в опаре:

1) определить массу прессованных дрожжей, кг:

Дпр = Мт * Дпр /100,

где Дпр – масса прессованных дрожжей на 100 кг муки, кг.

2) определить массу дрожжевой суспензии, кг:

Дсуп = Мт * (1 + 3) /100,

Дрожжевую суспензию готовят в соотношении воды и прессованных дрожжей

3:1;

3) определить массу сухих веществ муки в опаре, кг:

Мсв.м.оп = Моп * Мсв /100,

где Мопсв – масса сухих веществ в опаре, кг;

Моп – масса муки на замес опары, кг

Мсв – масса сухих веществ в 100 кг муки влажностью 14,5 %, кг

4) определить массу сухих веществ в дрожжевой суспензии в опаре, кг

Дсв.сусп = Дпр * Дсв /100,

где Дпр – масса прессованных дрожжей, кг

Дсв – масса сухих веществ в 100 кг прессованных дрожжей влажностью 75 %, кг;

5) определить массу сухих веществ в опаре, кг:

Мсвоп = Мсвм.оп + Дсв.сусп,

6) рассчитать массу опары, кг:

Соп = Мсвоп * 100 / (100 – Воп),

где Воп – влажность опары, %;

7) определить массу воды для замеса опары, кг

Свод.оп = Соп – (Моп + Дсусп.пр),

где Соп – масса опары, кг;

Моп – масса муки на замес опары, кг;

Дсусп – масса дрожжевой суспензии на замес опары, кг

5.Определить массу сырья на замес теста, а именно определить массу раствора соли, кг:

Ср.сол = Мт * С солрец /Крсол,

где Мт – максимальное количество муки в деже на замес теста, кг;

Ссолрец – масса соли на 100 кг муки по рецептуре, кг;

Крсол – концентрация раствора соли, %.

6.Определить содержание сухих веществ в тесте в соответствии с формулами, приведенными в приложении 8.

7. Определить массу (выход) теста, кг:

Ст = итого Ссв.т * 100 / (100-Вт),

где Вт – влажность теста, %.

8.Определить массу воды на замес теста, кг:

Свод.т = Ст – итогоС,

где итого С – масса сырья, кг.

Пример оформления по решению задач: « Расчета производственной рецептуры непрерывного приготовления теста из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на заквасках»

| Сырье, полуфабрикаты и показатели процесса | Расход сырья и параметры приготовления теста в три стадии |
| --- | --- |
|  | закваска | заварка осахаренная | тесто |
| Закваска густая, кг | 10 | - | 26 |
| Мука в закваске на тесто или опару, кг | - | - | 15 |
| Мука ржаная обдирная, кг | 9 | 15 | 50 |
| Мука пшеничная второго сорта, кг | - | - | 15 |
| Солод ржаной ферментированный, кг | - | 5 | - |
| Заварка осахаренная, кг | - | - | 70,3 |
| Опара, кг | - | - | - |
| Дрожжи хлебопекарные прессованные, кг | 0,1 | - | - |
| Соль поваренная пищевая, кг | - | - | 0,1 |
| Сахар – песок, кг | - | - | 4,0 |
| Патока, кг | - | - | 4,0 |
| Кориандр, кг | - | 0,2 | 0,3 |
| Вода, кг | 7 | 50 | По расчету |
| Влажность, % | 48-50 | 74-76 | Вхл + - 1 |
| Температура начальная, С | 25-28 | 64-68 | 28-30 |
| Продолжительность осахарения, мин | - | 120-300 | - |
| Продолжительность брожения, мин | 180-240 | - | 90-120 |
| Кислотность конечная, град | 13-16 | - | 8-10 |

4.10. Расчет производственной рецептуры при непрерывном приготовлении теста

из муки ржаной обдирной

Этот расчет на примере рецептуры хлеба ржаного из муки ржаной обдирной (см. табл. 1) включает в себя:

- определение общего расхода муки (кг/мин);

- определение расхода сырья на замес опары и теста (кг/мин);

- определение массы (выхода) теста (кг/мин);

- определение количества воды на замес опары и теста (кг/мин).

При составлении производственной рецептуры приготовления теста опарным способом с использованием тестоприготовительных агрегатов непрерывного действия расчет рекомендуется проводить следующим образом.

1. Определить общий расход муки, кг/мин:

Моб = Рч * 100 / (Схл * 60),

где Рч – часовая производительность печи по данному виду изделий, кг

Схл – выход изделий, кг.

2. Определить расход сырья в опару, кг/мин:

- определить расход муки в опару, кг/мин:

Моп = Моб * Р /100,

где Р – количество муки на замес опары на 100 кг муки в тесте, кг (при приготовлении теста на жидкой опаре Р = 30 кг, на густой опаре Р = 50 кг, на большой густой опаре Р = 70 кг);

- определить ритм загрузки одной секции опарой, мин:

р = Т /(н – 1),

где Т – продолжительность брожения опары, мин;

н – количество секций в бункере;;

3) определить количество муки, загружаемой в одну секцию, кг:

Мс = Мо * р,

где Мо – минутный расход муки на замес опары, кг/мин;

Р – ритм загрузки одной секции, мин;

4) определить расход дрожжевой суспензии, кг/мин:

Сд = Моб * Сд * (1 + А) /100,

где Сд – дозировка прессованных дрожжей, % к массе муки;

А – количество частей на одну часть дрожжей в суспензии (обычно 3…5).

Если при замесе опары используются жидкие дрожжи, то необходимо рассчитать массу муки в жидких дрожжах и вычесть ее из массы муки, поступающей на замес опары.

Масса муки в жидких дрожжах, кг/мин, рассчитывается по формуле

Мж.д. = Сж.д. (100 – Вж.д.) / (100 – Вм),

где Сж.д. – дозировка жидких дрожжей, кг/мин;

Вж.д. – влажность жидких дрожжей, %;

Вм – влажность муки, %;

5) определить расход воды на опару, кг/мин:

Св.оп = Со – Сс.об,

где Со – расход опары на замес теста, кг/мин;

Сс.об – общий расход сырья на замес опары, кг/мин.

3. Определить расход сырья в тесто, кг/мин:

1) определить расход муки в тесто, кг/мин:

Мт = Моб – Моп,

Если кроме опары на замес теста поступают и другие полуфабрикаты, содержащие муку, то это следует учесть при расчете;

2)определить расход опары на замес теста, кг/мин:

Со = Моп (100 –Вм) / (100 – Воп),

где Моп – минутный расход муки на опару, кг;

Вм – влажность муки, %;

Воп – влажность опары, %.

Принято считать, что сухое вещество опары состоит только из сухого вещества муки, так как сухие вещества дрожжей имеют незначительную массу;

3)определить расход воды на опару, кг/мин:

Св.оп = Со – СС.об,

где Со – расход опары на замес теста, кг/мин;

Сс.об – общий расход сырья на замес опары, кг/мин;

4)определить расход раствора соли, кг/мин:

Сс = Моб * Сс /А,

где Сс – дозировка соли, % от массы муки (по рецептуре изделий);

А – концентрация соли в растворе, кг в 100 кг раствора;

5) определить расход воды на замес теста, кг/мин:

Св,т, = Ссв.т * 100 / (100 – Вт) – Сс.т.,

где Ссв.т – общая масса сухих веществ в сырье, подаваемом в тестомесильную машину (рассчитывается по рецептуре), кг/мин (см. табл. 1);

Сс.т. – общий расход сырья на замес теста, кг/мин;

Вт – влажность теста, %.

4. Определить выход теста, кг/мин:

Ст = Ссвт * 100 / (100 –Вт),

где Ссвт – общая масса сухих веществ в сырье, подаваемом в тестомесильную машину (рассчитывается по рецептуре), кг/мин;

Вт – влажность теста, %.

Полученные данные о расходе сырья по фазам заносятся в таблицу производственной рецептуры

Расчет производственной рецептуры произведен правильно, если сумма расхода сырья, поступающего на замес закваски, будет равна сумме расхода закваски на ее возобновление и на замес теста.

5. Контрольные задания

Задания на контрольную работу № 1

4 курс

Раздел 1. Организация и осуществление технологического процесса изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий

Раздел 2. Организация технологического процесса производства хлебобулочных изделий

- Общие сведения о приготовлении теста, понятие о рецептуре.

- Дозирование сырья при периодическом и непрерывном замесе теста.

- Виды замесов и  процессы, протекающие при замесе теста.

- Микробиологические процессы, протекающие при брожении теста.

- Молочнокислое брожение полуфабрикатов.

- Коллоидные процессы, протекающие при брожении теста.

- Биохимические и физические процессы, протекающие при брожении теста.

- Влияние воды на процессы, протекающие при брожении теста.

- Влияние прессованных дрожжей на процессы, протекающие при брожении теста.

- Влияние поваренной пищевой соли на процессы, протекающие при брожении теста.

- Влияние жировых продуктов на процессы, протекающие при брожении теста.

- Влияние сахара на процессы, протекающие при брожении теста.

- Приготовление и применение заварок.

- Приготовление жидких дрожжей в разводочном цикле.

- Приготовление жидких дрожжей в производственном цикле по 1 варианту.

- Приготовление жидких дрожжей в производственном цикле по 2 варианту.

- Организация производства в дрожжевом отделении.

- Способы приготовления пшеничного теста.

- Приготовление теста на густой опаре.

- Приготовление теста на большой густой опаре.

- Приготовление теста на жидкой опаре.

- Приготовление теста на большой жидкой опаре.

- приготовление теста на жидких пшеничных заквасках.

- Приготовление теста на концентрированной молочнокислой закваске (КМКЗ).

- Приготовление теста на мезофильной молочнокислой закваске (схема Казгипропищепрома).

- Приготовление теста на пропионово – кислой, комплексной, ацидофильной заквасках.

- Приготовление теста на витаминной, эргостериновой, мезофильной дрожжевой заквасках.

- Приготовление теста на диспергированной жидкой фазе (ДЖФ).

- Приготовление теста на полуфабрикатах из цельного зерна.

- приготовление теста на сухих смесях безопарным способом.

- Приготовление теста однофазными способами (ускоренный, интенсивной технологии).

- Приготовление ржаного теста, микрофлора ржаных заквасок и теста.

- Способы приготовления теста из ржаной или смеси ржаной и пшеничной муки.

- Приготовление ржаного теста традиционным способом.

- Приготовление ржаного теста на густой закваске.

- приготовление ржаного теста на жидкой закваске.

- Приготовление ржаного теста на концентрированной бездрожжевой молочнокислой закваске.

- Однофазные технологии приготовления ржаного теста.

- Приготовление теста для заварных видов ржаного хлеба.

- Организация производства в тестоприготовительном отделении на хлебозаводе.

- Понятие разделки теста, способы деления теста на куски.

- Деление и округление тестовых заготовок для формового хлеба.

- Предварительная  расстойка и формование тестовых заготовок для формового хлеба.

- Окончательная расстойка  и отделка поверхности тестовых заготовок.

- Разделка теста для формового и подового хлеба.

- Разделка теста для булочных изделий.

- Разделка теста для сдобных изделий.

- Разделка теста для слоеных изделий.

- Замороженные полуфабрикаты.

- Мероприятия по устранению прилипания теста в процессе его разделки.

- Санитарные требования к содержанию тесторазделочного оборудования.

- Выпечка тестовых заготовок, процессы протекающие в тестовых заготовках при выпечке.

- Понятие упека, факторы влияющие на упек.

- Режим выпечки хлебобулочных изделий.

- Организация производства в пекарном отделении на хлебозаводе.

- Хлебопекарные формы для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий.

- Санитарное содержание рабочих мест у печей.

- Укладка, транспортирование и сроки хранения готовых изделий.

- Остывание и усушка хлебобулочных изделий.

- Черствение и способы сохранения свежести готовых хлебобулочных изделий.

- Упаковывание хлебобулочных изделий (первый, второй, третий способы).

- Виды упаковочных материалов для хлебобулочных изделий.

- Санитарные требования к остывочному отделению и транспортированию готовых изделий.

- Моющие средства для мытья оборудования и помещений хлебопекарных предприятий.

- Дезинфицирующие средства, применяемые на хлебопекарных предприятиях.

- Нормы выхода готовых изделий.

- Технологические потери в хлебопекарном производстве.

- Технологические затраты в хлебопекарном производстве.

- Факторы, влияющие на выход готовой продукции.

- Расчет фактического выхода хлеба.

- Планирование технологического процесса производства.

- Организация технологического процесса производства.

- Технологические мероприятия, повышающие качество хлебобулочных изделий.

- Применение пищевых добавок и хлебопекарных улучшителей в хлебопечении.

- Пищевая ценность хлеба.

- Повышение пищевой ценности хлебобулочных изделий, пищевая безопасность хлебобулочных изделий.

- Дефекты, вызванные плохим качеством сырья.

- Дефекты, вызванные неправильным проведением технологического процесса.

- Болезни хлеба и способы их предупреждения.

- Ассортимент хлебобулочных изделий.

- Технология приготовления бараночных изделий.

- Технология приготовления соломки.

- Технология приготовления хлебных палочек.

- Технология приготовления сухарей армейских.

- Технология приготовления сдобных пшеничных сухарей.

- Диетические хлебобулочные изделия.

- Качественные показатели хлеба и хлебобулочных изделий согласно ГОСТ.

- Направления и перспективы развития ассортимента хлебобулочных изделий на период до 2020 года.

- Нормативные документы для разработки новых видов продукции и постановки их на производство.

- Оформление документации на новый вид продукции по ГОСТ.

- Аппаратурно – технологическая схема приготовления жидких дрожжей без разбавления водой (лист А1).

- Аппаратурно – технологическая схема оптимизированной технологии жидких дрожжей (лист А 1).

- Аппаратурная схема непрерывного приготовления теста из пшеничной муки на большой густой опаре (лист А 1).

- Аппаратурная схема периодического приготовления жидкой опары и теста из пшеничной муки (лист  А 1).

- Аппаратурная схема непрерывного приготовления жидкой опары и теста из пшеничной муки (лист А 1).

- Аппаратурная схема периодического приготовления жидкой опары и непрерывного приготовления теста из пшеничной муки (лист А 1).

- Аппаратурная схема приготовления теста из пшеничной муки ускоренным способом с использованием КМКЗ в агрегате Ш3-ХТД-01. (лист А1).

- Аппаратурная схема приготовления теста с использованием комплексной или ацидофильной закваски, приготовленной на осахаренной заварке (лист А 1).

- Аппаратурная схема приготовления теста из пшеничной муки на диспергированной жидкой фазе (лист А 1).

100.Аппаратурная схема непрерывного приготовления теста из пшеничной муки безопарным способом (лист А 1).

101.Аппаратурная схема приготовления теста из ржаной и ржано – пшеничной муки на большой густой закваске в бункерном агрегате непрерывного действия (лист А 1).

102.Аппаратурная схема периодического приготовления жидкой закваски без заварки и непрерывного приготовления теста (лист А 1).

103. Аппаратурная схема периодического приготовления жидкой закваски с заваркой и непрерывного приготовления теста из ржаной и ржано – пшеничной муки (лист А 1).

104. Аппаратурная схема периодического приготовления теста на КМКЗ влажностью 70% из ржаной и ржано – пшеничной муки (лист А 1).

105. Аппаратурная схема приготовления теста для заварного хлеба опарным способом (лист А 1).

106. Аппаратурная схема приготовления теста четырехфазным способом на термофильной заквашенной заварке (лист А 1).

107  Рассчитать производственную рецептуру для приготовления теста безопарным способом влажностью 45% из 70 кг муки. Расход сырья на 100 кг муки: соли 1,5 кг, жидких дрожжей 45 кг, влажность дрожжевой суспензии – 94 %, влажность муки 13 %. Плотность раствора соли 25 %.

108. Рассчитать производственную рецептуру для приготовления калача московского из муки высшего сорта массой 0,2 кг. Влажность мякиша 46 %. Тесто готовится безопарным способом из 80 кг муки влажностью 14 %. Расход сырья на 100 кг муки: соли 1,5 кг, дрожжи прессованные 1,0 кг, дрожжи прессованные разводят в соотношении 1:3, плотность солевого раствора 26 %.

109. Рассчитать количество сырья необходимого для выработки 10 тн. хлеба орловского массой 1 кг. Выход 150 %. Рецептура хлеба орловского: мука ржаная обдирная – 70 кг, мука пшеничная 2 сорта – 30 кг, дрожжи прессованные – 0,08 кг, соль поваренная пищевая – 1,5 кг, патока – 6 кг, масло растительное – 0,15 кг.

110. Рассчитать количество воды, необходимое для замеса теста, если общий расход муки 60 кг, солевого раствора – 5 кг, дрожжевой суспензии – 3 кг, сахарного раствора – 2 кг. Влажность теста 45 %, муки – 14 %, дрожжевой суспензии – 94 %. Плотность солевого раствора 26 %, плотность сахарного раствора – 50 %.

111. Определить расход воды на замес теста, если общий расход муки 115 кг. Расход сырья на 100 кг муки: дрожжи прессованные – 1,0 кг, соли – 1,5 кг, сахара – 6 кг, маргарина – 2,5 кг. Дрожжи прессованные используются в виде суспензии. Влажность теста 41,5 %. Влажность дрожжевой суспензии – 94 %. Влажность муки – 13 %. Влажность маргарина – 16 %.

112. Рассчитать расход и запас: муки, сои, дрожжей прессованных для плетенки из муки пшеничной первого сорта, массой 0,2 кг, выпекаемой в печи ФТЛ – 2, если часовая производительность 314,2 кг/час, выход 133 %. Рецептура: дрожжи прессованные – 1,0 кг, соль пищевая поваренная – 1,5 кг, сахар – 3,0 кг, маргарин – 1,25 кг, мак на обсыпку – 1,0 кг, масло растительное – 0,15 кг.

113. Определить количество растворов соли и сахара, необходимых на замес теста из 50 кг муки, если на 100 кг муки расходуется 1,5 кг сли пищевой поваренной и 5 кг сахара. Концентрация соли 25 кг на 100 кг раствора, сахара 50 кг на 100 кг раствора.

114. Сдано 4 дежи объемом 140 литров с опарой и 2 дежи с тестом, тесто приготовлено на густой опаре. Рецептура: муки пшеничная первый сорт – 100 кг, дрожжи прессованные – 1,0 кг, соль пищевая поваренная – 1,3 кг, сахар – 1,0 кг, маргарин – 2,25 кг. Изделие калач саратовский. Произвести снятие остатков сырья.

115. Рассчитать производственную рецептуру на замес теста влажностью 43,5% в деже вместимостью 330 л из муки 1 сорта безопарным способом. Расход сырья на 100 кг муки: соли 1,5 кг, дрожжей прессованных 2,5 кг, сахара 5 кг, маргарина 3,5 кг. Влажность муки 14,5 %. Дрожжи прессованные разводят в соотношении 1:3. Плотность растворов соли 1,2 кг/л, сахар 1,25 кг/л.

116. Рассчитать производственную рецептуру для приготовления саратовского калача из муки пшеничной 1 сорта массой 1 кг. Влажность мякиша 45,5%. Тесто готовят безопарным способом на агрегатах непрерывного действия. Общий минутный расход муки на замес теста составляет 8 кг. Расход сырья на 100кг муки :соли 1,3,рожжей прессованных 0,7 кг, сахара 1,0 кг. Влажность муки 15%. Плотность растворов соли 1,19 кг/л, сахара 1,23 кг/л.Дрожжи прессованные разводят в соотношении 1:3.

117. Рассчитать производственную рецептуру для приготовления булок городских массой 0,2 кг. Вместимость дежи 330 литров, на традиционной опаре с добавлением сыворотки в тесто. Рецептура булок городских: мука пшеничная высший сорт – 100 кг, дрожжи прессованные – 1,0 кг, соль – 1.5 кг, сахар – 6, 0 кг, маргарин – 2,5 кг.

118. Рассчитать производственную рецептуру для приготовления рожков школьных из пшеничной муки 1 сорта массой 0,1 кг. Влажность мякиша 37%. Расход муки дл замеса теста 12 кг/мин. Расход сырья на 100 кг муки: соли – 1,5 кг, дрожжей прессованных – 3 кг, сахара – 5 кг, маргарина – 6 кг. Плотность растворов соли 1,2 кг/л, сахара 1,25 кг/л. Дрожжи прессованные разводят водой в соотношении 1:3.

119. Часовой расход муки на производство хлеба пшеничного из муки 1 сорта формового массой 1.0 кг составляет 700 кг. Тесто готовят безопарным способом на агрегатах непрерывного действия. Рассчитать производственную рецептуру для минутного приготовления теста влажностью 46%. Расход сырья на 100 кг муки: соли – 1,8 кг, дрожжей прессованных – 2,0 кг, сухарной муки – 1,5 кг. Плотность растворов соли 1,2 кг/л. Прессованные дрожжи разводят водой в соотношении 1:3.

120.Рассчитать производственную рецептуру для производства батонов из пшеничной муки 1 сорта массой 0,4 кг. Часовой расход муки равен 600 кг. Тесто готовят безопарным способом на агрегатах непрерывного действия. Исходные данные принять из Технологических инструкций по производству хлебобулочных изделий.

121. Рассчитать производственную рецептуру для приготовления хлеба «Ромашка». Тесто готовят опарным способом массой 0,5 кг. Вместимость дежи 140 л. Рецептура: мука пшеничная первого сорта – 100 кг, дрожжи прессованные – 1,5 кг, соль – 1,5 кг, сахар – 5,0 кг, масло растительное – 4.0 кг.

122. Рассчитать производственную рецептуру для приготовления хлеба минского из муки первого сорта, массой 0,4 кг на КМКЗ. Вместимость дежи 330 кг. Рецептура: мука ржаная сеяная – 90,0 кг, мука пшеничная 1 сорта – 10 кг, дрожжи прессованные – 0.5 кг, соль поваренная пищевая – 1,5 кг, патока – 2.0 кг, крахмал – 1,0 кг, тмин – 0,2 кг, масло растительное – 0,05 кг.

123. Рассчитать производственную рецептуру для приготовления хлеба из муки первого сорта, массой 0,75 кг. Тесто готовится традиционным опарным способом. Вместимость дежи 330 кг. Рецептура: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта – 100 кг, дрожжи прессованные хлебопекарные – 1,5 кг, соль поваренная пищевая – 1,3 кг.

124. Рассчитать производственную рецептуру для приготовления хлеба из муки второго сорта, массой 0,85 кг. Тесто готовится на большой густой опаре. Вместимость дежи 600 кг. Рецептура: мука пшеничная хлебопекарная второго сорта – 100 кг, дрожжи прессованные хлебопекарные – 1,5 кг, соль поваренная пищевая – 1,3 кг.

125. Рассчитать производственную рецептуру для приготовления булочной мелочи, массой 0,05 кг. Тесто готовится на традиционной опаре. Вместимость дежи 140 кг. Рецептура: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта – 100 кг, дрожжи прессованные хлебопекарные – 1,5 кг, соль пищевая поваренная – 1,5 кг, сахар – 6,0 кг, маргарин – 3.0 кг, яйцо (шт/кг) – 20/3,0, масло животное – 1,0 кг, мак на посыпку – 0,5 кг.

126. Рассчитать производственную рецептуру для приготовления батонов нарезных из муки первого сорта, массой 0,5 кг. Тесто готовится на традиционной опаре. Вместимость дежи 330 кг. Рецептура: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта – 100 кг, дрожжи прессованные хлебопекарные – 1,0 кг, соль поваренная пищевая – 1,0 кг, сахар – 5,0 кг, маргарин – 1.0 кг, молоко сухое обезжиренное – 2,5 кг.

Распределение вопросов контрольной работы №1 по вариантам

| Предпосл. цифра шифра | Посл. цифра шифра 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,35, 90,91, 107 | 2,36, 89,101, 126 | 3,37, 88, 102, 126 | 4,38, 87,98, 107 | 5,39, 86,99, 126 | 6,40, 85,96, 125 | 7,41, 84,95. 124 | 8,42, 83, 105, 123 | 9,43, 82, 106, 122 | 10,44, 81,93, 121 |
| 1 | 11,45, 80,92, 108 | 12,46, 79,102, 125 | 13,47, 78, 101, 125 | 14,48, 77,97, 108 | 15,49, 76, 100, 120 | 16,50, 75,97, 119 | 17,51, 74,94, 118 | 18,52, 73, 104, 117 | 19,53, 72, 106, 116 | 20,54, 71,92, 115 |
| 2 | 21,55, 70,93, 109 | 29,63, 69,103, 124 | 30,71, 68, 100, 124 | 31,75, 67,96, 109 | 32,77, 66, 101, 114 | 33,78, 65,98, 113 | 34,79, 64,93, 112 | 35,80, 63, 103, 111 | 36,81, 62, 105, 110 | 37,82, 61,91, 109 |
| 3 | 22,56, 60,94, 110 | 38.64, 59,104, 123 | 45,72, 58,99, 120 | 46,76, 57,95, 110 | 47,83, 56, 102, 108 | 48,84, 55,99, 107 | 49,85, 54,92, 126 | 50,86, 53, 102, 125 | 51,87, 1, 104, 124 | 52,88, 2,91, 123 |
| 4 | 23,57, 3,95, 111 | 39,65, 4,105, 122 | 59,73, 5,98, 122 | 60,89, 6,94, 111 | 61,90, 7,95, 122 | 62,1, 8, 100, 121 | 63,13, 9,91, 120 | 64,15, 10, 101, 119 | 65,17, 11, 103, 118 | 53,19, 90,92, 117 |
| 5 | 24,58, 12,96, 112 | 40,66, 17,106, 121 | 66,74, 22,97, 121 | 67,2, 27,93, 112 | 68,11, 32, 103, 116 | 69,12, 33, 101, 115 | 70,14, 34,91, 114 | 71,16, 35, 100, 113 | 72,18, 36, 102, 112 | 54,20, 37,93, 111 |
| 6 | 25,59, 13,97, 113 | 41,67, 18,106, 120 | 73,7, 23,96, 120 | 74,3, 28,92, 113 | 75,21, 38, 104, 126 | 76,25, 42, 102, 125 | 77,29, 46,92, 124 | 78,33, 50,99, 123 | 79,37, 1, 101, 122 | 55,38, 5,94, 121 |
| 7 | 26,60, 14,98, 114 | 42,68, 19,105, 119 | 80,8, 24,95, 117 | 83,4, 29,91, 114 | 86,22, 39, 105, 120 | 89,26, 43, 103, 118 | 2,30, 47,93, 116 | 5,34, 51,98, 107 | 6,39, 2, 100, 108 | 56,42, 10,95, 109 |
| 8 | 27,61, 15,99, 115 | 43,69, 20,104, 120 | 81,9, 25,94, 118 | 84,5, 30,91, 115 | 87,23, 40, 106, 110 | 90,27, 44, 104, 111 | 3,31, 48,94, 112 | 7,35, 52,97, 113 | 9,40, 3,99, 114 | 57,43, 11,96, 115 |
| 9 | 28,62, 16,100, 116 | 44,70, 21,103, 117 | 82,10, 26,93, 126 | 85,6, 31,92, 116 | 88,24, 41, 106, 107 | 1,28, 45, 105, 108 | 4,32, 49,95, 109 | 8,36, 53,96, 110 | 10,41, 90,98, 111 | 58,44, 12,97, 112 |

Задания на контрольную работу № 2

5 курс

Раздел 3. Обеспечение эксплуатации технологического оборудования при производстве хлебобулочных изделий

Вариант 0

- Конструкционные материалы; классификация: чугуны, стали, цветные металлы, неметаллические материалы, понятие сплава.

- Дайте характеристику тестоприготовительному агрегату периодического действия бункерного типа. Начертите принципиальную схему агрегата бункерного типа, пояснит5е ее, опишите работу.

- Приведите принципиальную схему тестоделителя А2-ХТН, поясните ее. Укажите, как регулируется масса куска теста.

- Опишите устройство и работу печи ФТЛ-2-66, укажите, как регулируется время выпечки. Приведите схему движения газов в печи, дайте ее описание.

- Рассчитать производительность печи ФТЛ-2 с 36 люльками для хлеба пшеничного из муки второго сорта, массой 0,8 кг, если на одной люльке находится 16 форм, продолжительность выпечки 55 минут.

Вариант 1

- Свойства металлов и их сплавов. Виды термической обработки.

- Начертите принципиальную схему тестомесильной машины И8-ЖТА-12/1, опишите ее устройство, как регулируется интенсивность замеса.

- Начертите принципиальную схему, опишите устройство и работу тестоделителя «Кузбасс 2М-1». Укажите, как регулируется масса куска теста.

- Сравните по назначению и техническим характеристикам конвейерные шкафы окончательной расстойки РШВ, РШВ-2, опишите устройство и работу одного из них. Укажите, как осуществляется загрузка люлек, регулирование температуры и влажности.

- Рассчитать производительность печи П-104. Масса изделия 0,2 кг, продолжительность выпечки 19 минут, количество изделий на одной люльке 24 штуки, количество люлек 34 шт.

Вариант 2

- Железоуглеродистые сплавы, их классификация. Углеродистые стали, применение, маркировка.

- Начертите принципиальную схему тестомесильной машины ТМД-330, опишите ее устройство и работу. Укажите, как осуществляется выгрузка замешанного теста.

- Начертите принципиальную схему, опишите устройство и работу тестоделителя «Восход ТД-3». Укажите, как регулируется масса куска теста.

- Дайте характеристику любого ошпарочно – печного агрегата для производства бараночных изделий. Укажите условия ошпарки.

- Определить суточную производительность печи ФТЛ-2 при выработке плетенки массой 0,4 кг из пшеничной муки 1-го сорта. Выпечка производится на листах размером 620х340 мм, в печи находится 24 люльки. Люльки имеют размеры 1920х350 мм; L= 240…260 мм; b=100…120 мм. Продолжительность выпечки – 22 мин (или 1320 с.)

Вариант 3

1.Легированные стали, их классификация, применение, маркировка.

2. Начертите принципиальную схему тестоприготовительного агрегате Ш2-ХТК, опишите его устройство и работу.

3. Перечислите машины, применяемые для формования сухарных плит. Начертите принципиальную схему и дайте описание одной из них.

4. Дайте характеристику конвейерному шкафу окончательной расстойки Т1-ХРЗ, опишите устройство и работу. Укажите, как осуществляется загрузка люлек, регулировка времени расстойки, регулирование температуры и влажности.

5. Рассчитать суточную производительность тестомесильной машины Т1-ХТ2А при выработке теста для ржаного формового хлеба. Объем подкатной дежи – 330 л., продолжительность замеса – 8 мин., вспомогательных операций – 6 мин., плотность невыброженного теста – 1100 кг/м3, режим работы трехсменный, коэффициент заполнения месильной камеры 0,5.

Вариант 4

1.Чугуны, их классификация, применение, маркировка.

2. Начертите принципиальную схему и дайте описание устройства и работу тестомесильной машины А2-ХТМ.

3. Начертите принципиальную схему, опишите устройство и работу делительно – округлительного автомата А1-ХЛ2-С9, как регулируется масса куска теста.

4. Дайте описание универсальной комплексно – механизированной линии для выработки батонов со шкафом РШВ.

5. Рассчитать количество вагонеток необходимых для хранения готовой продукции массой 0,5 кг, если часовая производительность печи составляет 502 кг, срок хранения на предприятии 10 часов.

Вариант 5

- Сплавы цветных металлов, их классификация, применение, маркировка.

- Начертите принципиальную схему, опишите устройство и работу тестоприготовительного агрегата комбинированного типа И8-ХТА. Укажите, как дозируется опара на замес теста.

- Опишите устройство и работу машины для деления и формования тестовых заготовок бараночных изделий.

- Начертите принципиальную схему, опишите устройство и работу печи ПХС-25, укажите, как осуществляется процесс пароувлажнения в печи. Дайте определение понятию «рецеркуляция газов» и укажите, с какой целью и в каких печах используется.

- Рассчитать часовую производительность печи ФТЛ-2 для батонов нарезных массой 0,4 кг, продолжительность выпечки 20 мин. Количество люлек в печи 24 шт., изделия выпекаются на листе по 4 шт., на одну люльку входит 3 листа.

Вариант 6

1.Металлокерамические твердые сплавы, применение.

2. Начертите принципиальную схему печи ХПА-40 и схему ее обогрева. Опишите ее устройство и работу. Регулирование времени выпечки.

3. Дайте схему и краткое описание комплексно – механизированной линии по выработке формового хлеба с расстойно – печным агрегатом.

4. Дайте характеристику тестозакаточной машины ленточного типа для формования батонообразных заготовок. Укажите, как осуществляется ее регулировка при переходе на формование заготовок различной формы и массы.

5. Определить потребность в контейнерах ХКЛ-18 на хлебозаводе, выпускающем при трехсменной работе 35,7 т в сутки хлеба орловского массой 1,0 кг, 11,6 т батонов нарезных массой 0,4 кг из пшеничной муки 1 сорта и 2,5 т сдобы выборгской массой 0,1 кг, если время хранения изделий – 8 ч.

Вариант 7

- Виды коррозии. Способы защиты от коррозии.

- Приведите принципиальную схему печи ротационной «Муссон – ротор 99 ЭК», опишите устройство и работу.

- Начертите принципиальные схемы оборудования для посадки тестовых заготовок: маятниковый посадчик, ленточный посадчик, ковшовый посадчик, гребенчатый посадчик, опишите устройство и принцип работы.

- Опишите устройство и работу расстойно – печного агрегата П6-ХРМ. Укажите, как регулируется время расстойки тестовых заготовок.

- Рассчитать суточную производительность печи ПХС-40 при выработке подового хлеба массой .0 кг из пшеничной муки 1 сорта. Продолжительность выпечки 42 мин. Площадь пода печи 40 метров квадратных, длина и ширина пода 1900х350 мм, по длине пода укладывается 50 изделий. В одном ряду 10 изделий.

Вариант 8

- Неметаллические конструкционные материалы, их классификация и применение. Дать характеристику таким материалам как стекло, резина, дерево.

- Начертите схему дежеопракидывателя А2-ХДП, опишите ее устройство и работу.

- Начертите принципиальную схему закаточной машины для рогаликов А2-ХПО/7, опишите устройство и работу.

- Дайте характеристику поточной линии для производства бараночных изделий.

- Рассчитать производительность печи ХПА-40 при выпечке формового хлеба массой 1,0 кг из ржаной обдирной муки. Продолжительность выпечки 60 мин. В печи 100 люлек размером 1720х220 мм, количество форм на люльке – 15.

Вариант 9

1.Пластические массы, как конструкционные материалы, их классификация, дать характеристику основным типам пластмасс.

2. Начертить принципиальную схему тестомесильной машины Т1-ХТ2А, опишите устройство и принцип работы.

3. Начертите принципиальную схему ярусной двухкамерной печи, опишите устройство и принцип работы.

4.Дайте характеристику и описание поточной линии для производства сдобных сухарей.

5. Определить необходимую вместимость бункера для брожения большой опары в агрегате, работающем в поточной линии производительностью 45 т/сут. На линии вырабатывают батоны нарезные массой 0,4 кг из пшеничной муки высшего сорта. Выход батонов – 135%. Норма загрузки муки – 23 кг. Продолжительность брожения большой опары т=4 ч. Количество перерабатываемой на данной стадии муки а=70кг. Число секций в серийном бункерном агрегате D=6.

7. Вопросы для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет)

4 курс

- Классификация технологического оборудования.

- Классификация транспортных машин и механизмов.

- Ленточные конвейеры. Устройство и область применения.

- Цепные конвейеры. Устройство и область применения.

Элементы конструкции и их особенности в зависимости от видов грузов и усилий эксплуатации.

- Ленточный ковшовый элеватор. Устройство и область

применения. Элементы конструкции элеватора. Достоинство и недостатки. Способы загрузки ковшей.

- Винтовые конвейеры. Область применения, устройство и

работа.

- Цепные подъемники. Назначение, классификация.

Устройство валкового подъемника.

- Гравитационный транспорт (с.31–33). Область

применения, виды, достоинства.

- Пневматический транспорт. Всасывающая

пневмоустановка и ее характеристика.

- Пневматический транспорт. Нагнетательная

пневмоустановка и ее характеристика.

- Аэрозольтранспортные установки. Область применения,

устройство, работа, достоинства и недостатки.

- Аэрогравитационный транспорт. Назначение и работа

аэрожелоба.

- Способы доставки муки на хлебозавод. Устройства и

работа автомуковоза.

- Способы подачи муки от приемных щитков в бункер.

Назначение переключателей, их классификация. Устройство и область применения переключателя поршневого типа.

- Устройство емкостей для хранения муки в складах БХМ.

- Назначение, типы питателей. Шлюзовые питатели, их

устройство, работа. Недостаток шлюзовых питателей, меры по устранению.

- Оборудование для очистки муки от посторонних

примесей. Просеиватель «Пионер П-2П», его устройство, область применения, достоинства и недостатки.

- Оборудование для очистки муки от посторонних

примесей. Просеиватель Ш2-ХМВ, его устройство, область применения, достоинства и недостатки.

- Оборудование для дозирования муки, цель дозирования,

классификация дозаторов. Ленточный дозатор ВНИИХПа, его устройство, область применения, принцип работы.

- Барабанный дозатор турникетного типа. Назначение,

устройство и работа дозатора.

- Дозатор муки Ш2-ХД-2А. Назначение, устройство,

подготовка и работа дозатора.

- Ленточный дозатор муки Р3-ХДА. Назначение,

устройство, работа.

- Трехкамерный солерастворитель ХСР-3/2. Назначение,

устройство и работа.

- Установка для «мокрого» хранения соли Т1-ХСБ.

Назначение, устройство и работа установки.

- Заварочная машина ХЗМ-300. Назначение, устройство и

работа заварочной машины.

- Установка для приготовления сахарного раствора Т1-

ХСП.

- Дозировочная станция Ш2-ХДМ. Назначение, устройство,

подготовка станции к работе и ее работа.

- Дозатор воды и солевого раствора Ш2-ХДИ. Назначение,

устройство, принцип работы.

- Дозатор жидких компонентов Ш2-ХД-2Б. назначение,

устройство и работа.

5 курс

- Оборудование для приготовления теста. Классификация

тестомесильных машин, назначение, устройство и работа тестомесильной машины А2-ХТ-3Б.

- Тестомесильная машина Ш2-ХТА, ее назначение,

устройство и обслуживание. Тестомесильная машина Ш2-ХТ-2А ее отличие от Ш2-ХТА.

- Тестомесильная машина Т2М-63.

- Тестоприготовительный агрегат ускоренного

приготовления теста Ш2-ХТД.

- Тестоприготовительный агрегат И8-ХТА.

- Тестоприготовительный агрегат Ш2-ХТК ускоренного

приготовления теста.

- Назначение тестоделителей, их классификация.

Назначение, устройство и работа тестоделителя «Кузбасс 68-М», его достоинства и недостатки.

- Тестоделитель А2-ХТН, его назначение, устройство и

принцип работы.

- Тестоделитель Р3-ХДП, его назначение, устройство,

работа, достоинства и недостатки.

- Тестоформующие машины. Назначение тестоокруглителя

Т1-ХТС, его устройство и работа. Основные правила эксплуатации.

- Назначение тестозакаточных машин их разновидности.

Тестозакаточная машина И8-ХТЗ, ее устройство и работа. Основные правила эксплуатации.

- Оборудование для расстойки тестовых заготовок. Цель

расстойки, виды расстойки. Классификация расстойных шкафов по технологическому назначению.

- Шкаф окончательной расстойки Т1-ХР-2А. назначение,

устройство. Основные правила эксплуатации.

- Шкаф окончательной расстойки РШВ. Назначение,

устройство. Основные правила эксплуатации.

- Шкаф окончательной расстойки Т1-ХР-23.

- Классификация хлебопекарных печей.

- Основные элементы печного агрегата.

- Хлебопекарная печь ФТЛ-26. Назначение, устройство,

система обогрева.

- Хлебопекарная печь ХПА-40. Назначение, тип печи,

система обогрева.

- Хлебопекарная печь Г4-ХП3С-25. Назначение, тип печи,

устройство, система обогрева. Достоинства и недостатки.

- Хлебопекарная печь Ш2-ХПА. Назначение, тип печи,

устройство, система обогрева, схема разогрева печи.

- Хлебопекарная печь А2-ХПЯ. Назначение, тип печи,

устройство, схема обогрева.

- Печь с электрообогревом, достоинство этих печей.

Устройство нагревателей темного излучения.

- Роторно-ленточный посадчик. Назначение, устройство,

работа.

- Делитель-укладчик Ш33-ХД-3У. Назначение, устройство,

работа.

- Расстойно-печной агрегат П6-ХРМ. Назначение,

устройство, работа. Как регулируется время расстойки и выпечки?

- Натирочная машина Н-4М. Назначение, устройство,

работа.

- Делительно-закаточная машина Б-4-58. Назначение,

устройство, работа.

- Оборудование для гидротермической обработки тестовых

заготовок.

- Машина для формования сухарных плит ФТЛ-2.

Устройство, работа.

- Машина для формования сухарных плит МПС-2.

Устройство, работа.

- Машина для резки сухарных плит А2-ХР-2П.

- Агрегат для производства соломки. Устройство, работа.

- Поточные линии для производства формового хлеба на

базе тупиковых печей.

- Поточные линии для производства формового хлеба на

базе туннельной печи.

- Поточные линии для производства круглого подового

хлеба на базе туннельной печи.

- Комплексно-механизированные поточные линии для

производства батонов на базе туннельной печи.

- Поточные линии для производства булочных изделий.

- Поточные линии для производства бараночных изделий.

- Поточные линии для производства сухарных изделий.

Перечень рекомендуемой литературы

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 260103 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий».

- Правила организации и ведения технологического процесса на хлебопекарных предприятиях (утв. Минсельхозпродом РФ 12.07.1999)

- Таможенный регламент. Таможенный Союз. О безопасности пищевой продукции. ТРТС 021/2011 (утв. 9.12.2011 № 880)

- ВНТП-02-92 Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности.

- ГОСТ 32124-2013 Бараночные изделия. Общие технические условия

- ГОСТ 31805 – 2012 Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 55972-2014 Изделия хлебопекарные. Рецептура и технологическая инструкция. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.

- ГОСТ 26574-85 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия.

- ГОСТ 52809-2007 Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия.

- ГОСТ 21-94 Сахар песок. Технические  условия.

- ГОСТ Р 51574-2000 Соль пищевая поваренная. Технические условия.

- ГОСТ Р 51232-98 Вода пищевая.

- ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия.

- ГОСТ 32189-2013 Маргарины. Общие технические условия.

- ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические  условия.

- ГОСТ6882-88 Виноград сушенный. Технические  условия.

- ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические  условия.

- ГОСТ 51785-2001 Изделия хлебопекарные. Термины и определения.

- Сборник. Хлебопекарные изделия. Технологические условия. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2013-132 с.

- Сборник основных рецептур кондитерских изделий – СПб: ГИОРД, 2006.

- Андреев А.Н. Производство сдобных хлебобулочных изделий. – Санкт-Петербург.: ГИОРД, 2010.

- Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. – Санкт-Петербург.: Профессия, 2013.

- Драгалев А.И., Хромеенков В.М., Чернов М.Е. Технологическое оборудование: хлебопекарное, макаронное и кондитерское: -М.: Изд. Центр «Академия», 2006г-429с.

- Калачев М.В. Малые предприятия для производства хлебобулочных и макаронных изделий: - М.: ДеЛи принт, 2008 г – 234с.

- Калачев М.В. Поточные линии и оборудование хлебобулочного и макаронного производства: - М.: Дрофо, 2006г. – 220с.

- Мармузова Л.В. Технология хлебопекарного производства. Сырье и материалы:М.: Изд. Центр «Академия», 2008 г. – 286с.

- Калошин Ю.А., Чернов М.Е., Хромеенков В.М., Калачев М.В., Либкин А.А., Верняева Л.В. Основы расчета оборудования хлебопекарных и макаронных предприятий: - М.: ДеЛи принт, 2012 г. -191с.

- Стабровская О.И., Романов А.С., Марков А.С. Проектирование хлебопекарных предприятий: -С-Петербугр.: ТМ, 2011г. – 222с.

- Хозяев И.А. Проектирование технологического оборудования пищевых производств:- М.: Лань, 2011г. – 271с.

- Цыганова Т.Б. технология и организация производства хлебобулочных изделий: - М.: Изд. Центр «Академия», 2008г. – 441с.

- Сборник технологических инструкций для производства хлебобулочных изделий: - М.: Прейскурантиздат, 1989г. – 488с.

- Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия: - С-Петербург: 2005г. – 184с.

- Васюкова А.Т., Пучкова В.Ф. Современные технологии хлебопечения: - М.: «Дашков и К», 2009г. – 222с.

- Ковэн С., Янг Л. Практические рекомендации хлебопекам и кондитерам: - С-Петербург, 2008г. – 240с.

- Хамельман Д. Хлеб. Технология и рецептуры: - С-Петербург, 2012г. – 432с.

Приложения

# Приложение 1. Расстойно – печные агрегаты для формового хлеба

|  | Производи- тельность, т | Площадь пода (рабочая), м2 | Число люлек рабочих, шт | Размеры люльки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Ширина |
| П6-ХРМ с печью Ш2-ХПА-16 |  | 16 | 39 | 1920 | 235 |
| П6-ХРМ с печью Ш2-ХПА-25 |  | 25 | 54 | 2000 | 235 |

Приложение 2. Комплексно-механизированные линии для

производства хлебобулочных изделий

| Ассортимент изделий | Марка линии, шкафа | Площадь пода печи, м2 | Производительность, т в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлеб круглый подовый, 0,5-1,0 кг | А2-ХЛН с печью ПСХ-25, А2-ХПЯ-25 А2-ХЛН с печью ПХС-40 | 25 40 | 10…12 17…18 |
| Батон нарезной простой, 0,4-0,5 кг | РШВ, ЛА-23М с печью А2-ХПЯ-25 ПХС-25 | 25 | 11…13 |
| Булка городская, 0,2 кг | РШВ с печьюПХС-25, А2-ХПЯ-25 | 25 | 11…8 |
| Булочки массой 0,05-0,06 кг | А2-ХЛМ, А2-ХЛМ-1 | 25 | 7,2 |
| Батоны и роглики | А2-ХПО с печью ИЭТ-74-И1 |  | 4…5 |

# Приложение 3. Технические нормы производительности хлебопекарных печей

| Наименование изделий | Сорт муки | Масса одного изделия, кг | Количество изделий на поду, люльке, шт | Продолжи- тельность выпечки, мин | Техническая норма производи- тельности в сутки, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Печь тупиковая, конвейерная люлечно-подиковая с электрообогревом марки Ш2-ХПА-25 |
| Хлеб формовой подовый | Рж. Обойн. | 0,92 0,73 | 17 8 | 57 45 | 19,2 7,6 |
| Хлеб новоукранский: формовой подовый | Рж. обд. Пш.2/с | 0,95 0,95 | 17 8 | 57 54 | 19,8 |
| Хлеб житный: формовой подовый | Рж. обд. Пш.1/с | 0,9 0,9 | 17 8 | 57 52 | 18,8 10,3 |
| Хлеб славянский: формовой подовый | Рж. обд. Пш.2/с | 0,9 0,95 | 17 8 | 55 50 | 19,5 11,3 |
| Хлеб деликатесный подовый | Рж. сеян. | 0.8 | 8 | 60 | 9,3 |
| Хлеб столичный: формовой подовый | Рж. обд. Пш. 1/с | 0,88 0,93 | 17 8 | 50…55 33…38 | 18 10 |
| Хлеб российский: Формовой подовый | Пш. 1/с Пш. 2/с | 0,85 0,85 | 17 8 | 54 50 | 18,7 9,4 |
| Хлеб любительский формовой | Рж.обдир., Пш. 2/с | 0,9 | 17 | 65 | 16.5 |
| Батоны нарезные | Пш. 1/с В\с | 0,4 0,5 | 12 10 | 20 22 | 11,9 11,2 |
| Батоны подмосковные | Пш. 1/с | 0,4 | 12 | 21 | 11,3 |
| Булка городская | Пш. 1/с | 0,2 | 24 | 19 | 12,5 |
| Сайка листовая | Пш. 1/с | 0,2 | 3*8=24 | 20…22 | 10,8 |
| Плетенка с маком | Пш. в/с | 0,4 | 3*3=9 | 22…23 | 8,5 |
| Булка черкизовская | Пш. 1/с | 0,4 | 3*4=12 | 23…24 | 9,9 |
| Булочная мелочь | Пш. 1/с | 0,2 | 3*6=18 | 18 | 9,9 |
| Рожки с маком | Пш. 1/с | 0,05 | 14*3=42 | 17 | 6,1 |
| Плюшка новомосковская | Пш. в/с | 0,1 | 3*8=24 | 15…17 | 7,0 |
| Хлеб раменскай: Формовой подовый | Пш. в\с | 0,5 0,5 | 12 10 | 43 35 | 6.9 7,09 |
| Сушки простые | Пш. 1/с | 100 шт. -1кг | 140 | 14 | 4,9 |
| Бублики украинские | Пш. 1/с | 0,1 | 24 | 17 | 7,0 |
| Баранки сдобные | Пш. в/с | 25 шт. в 1 кг | 48 | 15 | 4,5 |
| Сухарные плиты | Пш. 1/с | 0,8-1 | 2*3 | 15 | 4.4 |
| Сухари московские | Пш. 1/с | 0,7 | 0,7*3 | 30 | 9,6 |
| Печь хлебопекарная марки Ш2-ХПА-16 с 26 люльками размером 1920х340, с 39 люльками размером 1920х230 |
| Хлеб подовый | Рж. обойн. | 1,0 | 8 | 57 | 5,04 |
| Хлеб формовой | Рж. обойн. | 0,92 | 17 | 60 | 14,03 |
| Хлеб новоукраинский: формовой Подовый кругл | Рж.обдир. Пш. 2/с | 0,73 0,95 | 9 9 | 50 57 | 4,71 5,38 |
| Хлеб любительский: формовой | Рж. обдир. Пш. 2/с | 0,9 | 17 | 65 | 12,67 |
| Хлеб житный: формовой подовый | Пш. 2/с | 0,9 0,9 | 17 8 | 57 52 | 14,45 4,97 |
| Хлеб деликатесный подовый | Рж. сеян. Пш. 2/с | 0,8 | 8 | 50 | 4,59 |
| Хлеб российский: формовой подовый | Рж.обдир. Пш. 1,2/с | 0,85 0,85 | 17 8 | 54 50 | 14,4 10,37 |
| Хлеб славянский: формовой подовый | Рж.обдир. Пш. 2/с | 0,9 0,95 | 17 18 | 55 50 | 14,97 5,45 |
| Хлеб краснодарский формовой круглый | Пш. 1/с | 0,9 | 8 | 55 | 4,7 |
| Хлеб вятский формовой | Пш. обойн.40% 2/с 40% | 0,81 | 17 | 50 | 14,82 |
| Хлеб белый: Формовой подовый | Пш. в/с 1/с 2/с в/с 1/с 2/с | 0,7 0,75 0,85 0,8 0,8 0,85 | 17 17 17 8 8 8 | 47 50 56 40 42 47 | 13,63 13,72 13,89 5,74 5,47 5,19 |
| Батоны нарезные | Пш. 1/с | 0,4 | 12 | 20 | 8,6 |
| Батоны нарезные | Пш. в/с | 0,5 | 10 | 22 | 8,16 |
| Батоны подмосковные | Пш. в/с | 0,4 | 12 | 21 | 8,2 |
| Булка городская | Пш. 1/с | 0,2 | 24 | 19 | 9,06 |
| Сайка листовая | Пш.1/с | 0.2 | 24 | 22 | 7,83 |
| Булка черкизовская | Пш.1/с | 0,4 | 12 | 24 | 7,18 |
| Плетенка с маком | Пш.в/с | 0,4 | 9 | 21 | 6,15 |
| Плюшки новомосковские | Пш. 1/с | 0,1 | 24 | 17 | 5,07 |
| Хлеб Раменский: формовой подовый | Пш. в/с | 0,5 0,5 | 12 10 | 43 35 | 5,01 5,13 |
| Плетенка с маком | Пш. в/с | 0,45 | 9 | 21 | 6,92 |
| Булка приокская | Пш. 1/с | 0,2 | 18 | 20 | 6,46 |
| Булка сдобная | Пш. в/с | 0,1 | 54 | 30 | 6,46 |
| Роглики с маком | Пш. 1/с | 0,05 | 14*3 | 17 | 4,43 |
| Сушки простые | Пш. 1/с | 100шт/кг | 140 | 14 | 3,59 |
| Бублики украинские | Пш. 1/с | 0,1 | 24 | 17 | 5,07 |
| Баранки сдобные | Пш. в/с | 25 шт/кг | 48 | 15 | 4,59 |
| Сухарные плиты | Пш. 1/с | 0,8-1 | 2*3 | 15 | 11,48-14-35 |
| Сухари московские | Пш. 1/с | 0,7 | 7*3 | 30 | 17,58 |
| Печь хлебопекарная марки Ш2-ХПА-10 с 16 люльками |
| Батоны нарезные | Пш. 1/с | 0,4 | 12 | 20 | 5,3 |
| Батоны нарезные | Пш. в/с | 0,5 | 10 | 22 | 5,02 |
| Батоны подмосковные | Пш. в/с | 0,4 | 12 | 21 | 5,05 |
| Булка городская | Пш. 1/с | 0,2 | 24 | 19 | 5,58 |
| Сайка листовая | Пш. 1/с | 0,2 | 24 | 22 | 4,82 |
| Булка черкизовская | Пш. 1/с | 0,4 | 12 | 24 | 4,42 |
| Плетенка с маокм | Пш. 1/с | 0,4 | 9 | 21 | 3,79 |
| Плюшки новомосковские | Пш. 1/с | 0,1 | 24 | 17 | 3,12 |
| Хлеб Раменский: формовой подовый | Пш. в/с | 0,5 0,5 | 12 10 | 43 35 | 3,08 3,15 |
| Плетенка с маком | Пш. в/с | 0,45 | 9 | 21 | 4,26 |
| Булка приокская | Пш. 1/с | 0,2 | 18 | 20 | 3,97 |
| Булка сдобная | Пш. в/с | 0,1 | 54 | 30 | 3,97 |
| Роглики с маком | Пш. 1/с | 0,05 | 14*3 | 17 | 2,73 |
| Печи тоннельные с сетчатым подом размером 2100*12000 мм марки ПХС-25, А2-ХПЯ-25, БН-25, РЗ-ХПУ-25 |
| Хлеб славянский подовый | Рж.обдир. Пш. 2/с | 0,9 | 8*48 | 55 | 8,6 |
| Хлеб дарницкий Формовой подовый | Рж.обдир. Пш. 2/с | 0,9 0,9 | 8*48 8*48 | 57 52 | 8.3 9,1 |
| Хлеб деликатесный подовый | Рж. сеян. Пш. 2/с | 0,8 | 8*48 | 48 | 8,8 |
| Хлеб столичный: Российский подовый | Пш. 1,2/с Рж. обдир. | 0,85 | 8*48 | 48 | 9,3 |
| Хлеб красносельский | Пш. 2/с | 0,8 | 8*48 | 36 | 12,1 |
| Хлеб белый подовый | Пш. в/с 1/с 2/с | 0,8 0,8 0,85 | 8*48 8*48 8*48 | 40 42 47 | 10,6 10,1 9,6 |
| Хлеб Раменский подовый | Пш. 1/с | 0,5 | 8*48 | 32 | 8,2 |
| Батоны нарезные | Пш. 1/с | 0,4 | 6*70 | 20 | 11,6 |
| Батоны нарезные | Пш. в/с | 0,5 | 6*70 | 22 | 13,2 |
| Батоны подмосковные | Пш. в/с | 0,4 | 6*70 | 22 | 10,5 |
| Батоны городские | Пш. в/с | 0,4 | 6*70 | 22 | 10,6 |
| Батоны столовые | Пш. в/с | 0,3 | 8*79 | 20 | 9,8 |
| Батоны простые | Пш. 1/с | 0,5 | 6*70 | 22 | 13,2 |
| Булки городские | Пш. 1/с | 0,2 | 9*90 | 20 | 8,7 |
| Сайка листовая | Пш. 1/с | 0,2 | 3*8*34 | 22 | 10,2 |
| Плетенка с маком | Пш. в/с | 0,4 | 3*3*34 | 21 | 8,04 |
| Булка черкизовская | Пш. 1/с | 0,4 | 3*3*34 | 24 | 9,3 |
| Булочная мелочь | Пш. 1/с | 0,2 | 3*6*34 | 18 | 9,3 |
| Булка сдобная | Пш. в/с | 0,1 | 8*3*34 | 30 | 8,4 |
| Роглики с маком | Пш. 1/с | 0,05 | 14*3*34 | 17 | 5,7 |
| Плюшка новомосковская | Пш. в/с | 0,1 | 3*8*34 | 17 | 6,6 |
| Сушки простые | Пш. 1/с |  | 3*8*34 | 14 | 8 |
| Бублики украинские | Пш. 1/с | 0,1 | 3*8*34 | 17 | 6,6 |
| Баранки сдобные | Пш. в/с | 25 шт/кг | 6*3*34 | 15 | 3 |
| Сухарные плиты | Пш. 1/с | 0,8-1 | 3*8*34 | 15 | 6 |
| Сухари московские | Пш. 1/с | 0,7 | 3*8*34 | 30 | 2,6 |
| Печи ярусные типа ХПЭ-750/500 |
| Хлеб пшеничный 1/с формовой | 0,6 | 3 | 24 | 34…36 | 72 |
| Хлеб пшеничный 2/с формовой | 0,6 | 3 | 24 | 36…38 | 70 |
| Батон нарезной из пшеничной муки 1/с | 0,3 | 3 | 6 | 18…20 | 18 |
| Сдоба выборгская из пшеничной муки в/с | 0,1 | 3 | 18 | 13…15 | 20 |

# Приложение 4.  Технические характеристики хлебопекарных печей

| Марка печи, габаритные размеры, мм | Произво дитель ность, Кг/ч | Площадь Пода, м2 | Количест во люлек в печи, шт | Размеры люльки (пода), мм | Количест во форм на люльке, шт | Установлен ная мощ- ность кВт, вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина | ширина |  |  |
| Ш2-ХПА-10 4235*3160* 1920 | 350 по хлебу | 11,2 10,6 | 16п 24ф | 2000 - | 350п 220ф | - 17 | 76,1, электро- энергетика |
| Ш2-ХПА-16 6340*3160* 1920 | 560 по хлебу | 18,2 17,1 | 26п 39ф | 2000 - | 350п 220ф | - 17 | 121,1, электро- энергетика |
| Ш2-ХПА-25 8445*3160* 1920 | 800 по хлебу | 25,2 23,7 | 36п 54ф | 2000 - | 350п 220ф | - 17 | 181,1, электро- энергетика |
| А2-ХПЯ-25 15300*3052* 1420 | 642 по батонам нарез. | 25,0 5 кг | - - | 2380 0 | 2100 | - | 245,5, электро- энергетика |

# Приложение 5.  Технические характеристики ротационных печей

| Марка печи, марка тележки | Производи тельность, кг/ч по батону | Количество протвиней в тележке | Размеры протвиня | Номинальная Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Муссон-ротор»-55М-02, ТС-55 | 64 | 16,18 | 450*600 | 36 |
| «Муссон-ротор»-99МР-02, ТС-2-16, ТС-2-18 | 160 | 16,18 | 600*900 | 75 |
| «Ротор-АГРО»-101, ТХ-101 | 80 | 15,18 | 600*675 | 69,3 |
| «Ротор-АГРО»- 202, ТХ-201 | 150 | 15,18 | 600*810 | 69,3 |
| «Ротор-АГРО»-302, ТХ-301 | 180 | 20 | 660*1100 | 78,9 |

# Приложение 6. Размеры изделий, продолжительность расстойки и выпечки

| Наимено вние изделия | Масса | Сорт муки | Выход, % | Размеры изделия, см | Продолжительность, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина | ширина | расстойки | выпечки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Хлеб ржаной формовой | 1,0 | обойн | 162 | По размеру форм | 40…60 | 58…60 |
| Хлеб заварной формовой | 1,0-0,92 | обойн | 155 | По размеру форм | 45…65 | 57…60 |
| Хлеб ржаной формовой | 1,0 | Обдирн. | 152 | По размеру форм | 35…60 | 57…60 |
| Хлеб ржаной подовый | 1,0 | Обдирн. | 148 | 25…27 | 15…17 | 30…55 | 50…55 |
| Хлеб ржано-пшеничный формовой | 1,0-0,93 | Ржаная, пшеничная | 156 | По размеру форм | 30…55 | 50…60 |
| Хлеб ржано-пшеничный подовый | 1,0-0.93 | Ржаная, пшеничная | 147-150 | 26-28 | 13-15 | 30…55 | 50…55 |
| Хлеб украинский овальной формы | 1,0 | Ржаная обойн | 145-147 | 26-28 | 13-15 | 30…55 | 50…52 |
| Хлеб украинский круглой формы | 1,0 | Пшен. 2/с | 148 | Д = 20…23 | 30…60 | 50…55 |
| Хлеб украинский новый формовой | 1,0 | Ржаная обдирн | 147 | По размеру форм | 50…55 | 55…57 |
| Хлеб украинский новый подовый | 1,0 | Пшен. 2/с | 144 | Д = 21 | 30…34 | 50…55 |
| Хлеб орловский формовой | 1,0-0,93 | Ржаная обдирн | 147 | По размеру форм | 45…46 | 50…60 |
| Хлеб столовый формовой | 1,0-0,93 | Пшен. 2/с | 147 | По размеру форм | 40…60 | 50…60 |
| Хлеб столовый подовый | 1,0-0,58 | Пшен. 2/с | 144 | 23…26; 13…15 | 40…50 | 50…55 |
| Хлеб формовой | 0,8-1,0 | Пшен. 2/с | 139 | По размеру форм | 45…55 | 54…56 |
| Хлеб подовый овальный | 1,0 | Пшен. 2/с | 136 | 35…37; 16…18 | 30…55 | 45…47 |
| Хлеб формовой | 1,0 | Пшен. 1/с | 140 | По размеру форм | 39…60 | 49…50 |
| Хлеб подовый круглый | 1,0 | Пшен. 1/с | 135 | Д = 23-26 | 30…60 | 33…35 |
| Хлеб подовый овальный | 1,0 | Пшен. в/с | 134 | 30…33; 15…17 | 30…60 | 33…35 |
| Хлеб подовый круглый | 1,0 | Пшен. в/с | 135 | Д = 23-26 | 30…60 | 33…35 |
| Хлеб красно- сельский | 0,8 | Пшен. 1/с | 131-133 | 30…33; 15…17 | 50…60 | 33…35 |
| Хлеб красно- сельский | 0,8 | Пшен. 2/с | 138-139 | 30…33; 15…17 | 40…60 | 33…35 |
| Калач саратовский | 1,0 | Пшен. в/с | 133-135 | Д = 22,5 | 30…55 | 43…45 |
| Батон простой | 0,5 | Пшен. 1/с | 133 | 26-28; 7-8 | 35…48 | 22…24 |
| Батон нарезной | 0,5 | Пшен. в/с | 130-132 | 25-27; 9-12 | 43…50 | 22…24 |
| Батон нарезной | 0,4 | Пшен. 1/с | 137 | 23-25; 7-8 | 40…50 | 22…24 |
| Батон столовый | 0,4 | Пшен. в/с | 130-136 | 35-40; 6-7 | 35…50 | 22…23 |
| Булка ярославская | 0,2 | Пшен. 1/с | 138 | Д = 13,5 | 45…60 | 17…18 |
| Хлеб молочный | 1,0 | Пшен. 1/с | 134-136 | 32-36; 16-18 | 33…50 | 31…36 |
| Батон нарезной молочный | 0,4 | Пшен. 1/с | 135-138 | 27…30; 9…11 | 40…50 | 22…23 |
| Булка черкизовская | 0,4 | Пшен. 1/с | 133-136 | 24…26; 11…14 | 35…50 | 22…26 |
| Рожки сдобные | 0,06 | Пшен. 1/с | 130 |  | 30…40 | 13…15 |
| Булочка столовая | 0,1 | Пшен. 1/с | 125 | Д = 7…8 | 30…40 | 13…15 |
| Плюшка московская | 0,2 | Пшен. в/с | 157 | Д = 16 | 50…80 | 15…20 |
| Сдоба выборгская | 0,1 | Пшен. в/с | 157 | Д = 15,8 | 50…80 | 15…17 |
| Бублики украинские | 0,1 | Пшен. 1/с | 116 | Д = 12,6 | 50…80 | 13…16 |
| Баранки простые |  | Пшен. 1/с | 102 | Д = 6,6…8,5 | 50…60 | 13…15 |
| Баранки горчичные |  | Пшен. 1/с | 115 | Д = 6,6…8,5 | 50…60 | 13…15 |
| Баранки сахарные |  | Пшен. в/с | 117 | Д = 8,5…10,5 | 50…60 | 13…15 |
| Баранки сдобные |  | Пшен. в/с | 116 | Д = 8,5…10,5 | 50…60 | 13…15 |
| Сушки с маком |  | Пшен. в/с | 97 | Д = 5,7…7,3 | 60…80 | 12…14 |
| Сушки сдобные |  | Пшен. в/с | 94 | Д = 5,7…7,6 | 60…80 | 12…14 |
| Батог подмосковный | 0,4 | Пшен. в/с | 138 | 25…28; 11…14 | 35…45 | 22…23 |
| Батон городской | 0,4 | Пшен. в/с | 136 | 33…37; 6…8 | 35…45 | 20…23 |
| Плетенка с маком | 0,4 | Пшен. в/с |  | 25…28; 1…14 | 45…50 | 22…23 |
| Хлеб горчичный подовый | 1,0 | Пшен. 1/с | 139 | 32…36; 16…18 | 35…45 | 30…45 |

# Приложение 7. Нормы загрузки изделий на противни ротационных печей

| Ассортимент изделий | Марка печей |
| --- | --- |
|  | «Муссон-ротор» 55М-02 | «Муссон-ротор» 99МР-02 | «Ротор-АГРО»-101 | «Ротор-АГРО»-202 | «Ротор-АГРО»-302 |
| Хлеб круглый под. пшен. 0,5 кг | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| Хлеб круглый под. ржан. 0,4 кг | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| Батоны 0,5 кг, 0,4 кг | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Батоны 0,3 кг | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 |
| Булки 0,1 кг | 12 | 25 | 16 | 25 | 30 |
| Булки 0,2 кг | 8 | 18 | 12 | 18 | 20 |
| Багеты 0,4 кг | 4 | 8 | 6 | 8 | 12 |
| Рогалики 0,1 кг | 16 | 28 | 20 | 28 | 35 |
| Рогалики 0,06 кг | 20 | 36 | 24 | 36 | 40 |
| Булки сдобные 0,1 кг | 27 | 44 | 30 | 44 | 48 |
| Булки детские 0,05 кг | 32 | 52 | 36 | 52 | 60 |

# Приложение 8. Расчет содержания сухих веществ

| Компонент теста | Масса, кг | Влажность, % | Сухие вещества |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | кг |
| Мука | См | Вм | 100 - Вм | См*(100-Вм)/100 |
| Соль | Сс | Вс | 100 - Вс | Сс*(100-Вс)/100 |
| Маргарин | Сж | Вж | 100 - Вж | Сж*(100-Вж)/100 |
| Итого | Сст |  |  | Ссв |

# Приложение 9. Содержание сухих веществ и влаги в сырье, %

| Сырье | Влажность сырья | Содержание сухих веществ |
| --- | --- | --- |
| Виноград сушеный (изюм) | 20 | 80 |
| Варенье стерилизованное | 32 | 68 |
| Варенье нестерилизованное | 30 | 70 |
| Дрожжи прессованные | 75 | 25 |
| Дрожжи сухие в/с | 8 | 92 |
| Дрожжи сухие 1/с | 10 | 90 |
| Джем стерилизованный | 32 | 68 |
| Джем нестерилизованный | 30 | 70 |
| Кардамон | 12 | 88 |
| Корица | 13,5 | 86,5 |
| Кислота лимонная кристалическая | 2 | 98 |
| Крахмал картофельный | 20 | 80 |
| Кислота молочная | 60 | 40 |
| Крахмал кукурузный | 13 | 87 |
| Маргарин жидкий | 17 | 83 |
| Маргарин столовый | 16.5 | 83,5 |
| Маргарин молочный | 17 | 83 |
| Масло подсолнечное рафинированное | 0,1 | 99,9 |
| Масло подсолнечное нерафинированное | 0,2 | 99,8 |
| Масло сливочное | 16.0 | 84 |
| Масло сливочное несоленое | 15,8 | 84,2 |
| Масло любительское | 20 | 80 |
| Масло топленое коровье | 1,0 | 99 |
| Масло крестьянское неоленое | 25 | 75 |
| Масло крестьянское соленое | 25 | 75 |
| Масло горчичное | 0,1 | 99,9 |
| Молоко цельное сгущенное с сахаром | 26 | 74 |
| Мука овсяная | 13,5 | 86,5 |
| Отруби пшеничные и ржаные | 15 | 85 |
| Патока крахмальная | 22 | 78 |
| Пектин | 12 | 88 |
| Повидло стерилизованное | 39 | 61 |
| Повидло нестерилизованное | 34 | 66 |
| Порошок яблочный | 6 | 94 |
| Порошок моркови | 6 | 94 |
| Пшеничные зародышевые хлопья | 15 | 85 |
| Пюре яблочное | 90 | 10 |
| Творог жирный | 63,2 | 36.8 |
| Творог нежирный | 77,4 | 22.6 |
| Тмин | 16 | 84 |
| Сахар-песок | 0,15 | 99,85 |
| Сахарная пудра | 0,20 | 99,80 |
| Соль | 3 | 97 |
| Солод ферментированный и неферментированный | 8 | 92 |
| Сок яблочный концентрированный осветленный | 30 | 70 |
| Сок яблочный концентрированный неосветленный | 45 | 55 |
| Сок яблочный | 87 | 13 |
| Сок виноградный | 80,3 | 19,7 |
| Сметана 20%-я | 72 | 28 |
| Сливки сухие | 6 | 94 |
| Сода двууглекислая | 50 | 50 |
| Сорбит | 5 | 95 |
| Сыворотка нативная | 95 | 5 |
| Сыворотка сгущенная | 60 | 40 |
| Сыворотка сухая | 5 | 95 |
| Сыворотка молочная сгущенная 40%-я | 40 | 60 |
| Молоко цельное | 88 | 12 |
| Молоко обезжиренное | 91,5 | 8,5 |
| Молоко сгущенное цельное | 26.5 | 73,5 |
| Молоко обезжиренное сгущенное с сахаром | 30 | 70 |
| Молоко обезжиренное | 70 | 30 |
| Молоко сухое обезжиренное | 4 | 96 |
| Модифицированный крахмал кукурузный | 14 | 86 |
| Модифицированный крахмал амилопектиновый | 18 | 82 |
| Мед | 21 | 79 |
| Мука пшеничная и ржаная всех сортов | 14,5 | 85,5 |
| Мука соевая дезодорированная | 8 | 92 |
| Сухой яичный белок | 7 | 93 |
| Фосфатидный концентрат | 1,5 | 98,5 |
| Тмин, корица, мак, анис | 0 | 100 |
| Цукаты | 30 | 70 |
| Яйца куриные свежие | 73 | 27 |

Приложение 10. Количество хлеба и хлебобулочных изделий,

укладываемых в лотки

| Наименование изделий | Масса хлеба, кг | Загрузка лотка, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | Трехбортные решетчатые (740х450) | Четырехбортные с плотным дном (740х450) |
| Хлеб пшеничный из муки 1/с ф. | 0,7 | 9.8 |  |
| Хлеб пшеничный из муки 1/с п. | 0,83 | 6,6 - 8,3 |  |
| Хлеб пшеничный из муки 2/с ф. | 0,88 | 10,56-12,35 |  |
| Хлеб украинский новый подовый | 0,7 | 5,6 – 7,0 | 4.0 – 4,5 |
| Батон нарезной из муки в/с | 0.5 | 5,6 – 7,0 | 4.0 – 4,5 |
| Плетенка и маком из муки в/с | 0,4 | 4 – 4,5 | 3,2 |
| Батон столовый из муки в/с | 0,3 | 3,2 | 3,0 |
| Батон нарезной из муки 1/с | 0,4 |  | 3,6 - 4 |
| Булки городские из муки 1/с | 0,2 |  | 3,2 |
| Сдоба разная | 0,1 |  | 2,0 |
| Булочная мелочь из муки 1/с | 0,1 |  | 3,2 |
| Булка ярославская из муки 1/с | 0,2 |  | 3,0 |
| Плюшка московская в/с | 0,1 |  | 2,5 |
| Булочка гражданская из муки в/с | 0,2 |  | 2,0 |
| Лепешка сметанная из муки в/с | 0,1 |  | 2,5 |
| Кекс весенний | 0,1 |  | 3.2 |
| Бублик украинский из муки 1/с | 0,1 |  | 5 |
| Булка сдобная из муки в/с | 0,1 |  | 4,5 |
| Булка ярославская из муки 1/с | 0,2 |  | 2,5 |
| Ватрушка сдобная из муки в/с | 0,2 |  | 2,0 |
| Булочка с повидлом из муки в/с | 0,1 |  | 2,0 |
| Рожки сдобные из муки в/с | 0,1 |  | 2,0 |
| Калач из муки в/с | 0,5 |  | 4,0 |
| Булка новочеркизовская | 0,1 |  | 3.0 |
| Слойка красноярская | 0,1 |  | 3,6 |
| Булка «Ромашка» из муки в/с | 0,5 |  | 2,0 |

Приложение 11. Количество хлеба и хлебобулочных изделий,

укладываемых в шефлоты

| Наименование изделий | Масса хлеба, кг | Количество изделий, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Размер шефлота 510х(350-320)х260 | Размер шефлота 560х(370-350)х330 |
| Хлеб формовой | 0,6 | 9 | 24 |
| Хлеб подовый | 0,5 | 4 | 12 |
| Булочки разные | 0,1 | 40 |  |
| Хлеб формовой | 0,35 | 16 |  |
| Багет французский | 0,25 | 15…20 |  |
| Багет нежный | 0,150 | 25…30 |  |
| Булочка ангарская | 0,200 | 20 |  |
| Сдоба с помадкой | 0,050 | 48 |  |
| Батоны | 0,4 | 6…8 |  |
| Батоны | 0,3 | 10 |  |

Приложение 12. Значение технологических параметров заквасок

| Параметр | Ржаная густая | Ржаная жидкая без заварки | Ржаная жидкая с заваркой | КМКЗ для ржаного хлеба | КМКЗ для пшеничного хлеба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажность, % | 48 - 50 | 69 - 75 | 79 - 80 | 69 - 71 | 63 - 66 |
| Кислотность конечная, град | 14 – 15,5 | 9 - 13 | 9 - 13 | 18 - 22 | 14 - 18 |
| Температура начальная, С | 25 - 28 | 28 - 30 | 31 - 33 | 38 - 41 | 34 - 38 |
| Подъемная сила, мин | 18 - 25 | 25 - 35 | 20 - 30 | - |  |

Приложение 13. Конечная кислотность полуфабрикатов, град

| Вид и сорт муки | Опара | Закваска | Тесто |
| --- | --- | --- | --- |
| Пшеничная высшего и первого сортов | 3 – 4,5 | - | 3 – 3,5 |
| Пшеничная второго сорта | 4 - 5 | - | 3,5 – 4,5 |
| Пшеничная обойная | 6 - 7 | - | 5,5 – 6,5 |
| Ржаная обдирная | - | 12 - 13 | 9 - 10 |
| Ржаная обойная | - | 14 - 16 | 10 - 12 |

Приложение 14. Максимальное количество муки на 100 литров бродильной

емкости не должно превышать

| Вид и сорт муки | Опара | Тесто |
| --- | --- | --- |
| Для муки пшеничной высшего сорта | 23 кг | 30 кг |
| Для муки пшеничной первого сорта | 25 кг | 35 кг |
| Для муки пшеничной второго сорта | 30 кг | 38 кг |
| Для муки ржаной обдирной | 35 кг | 39 кг |
| Для муки ржаной обойной | 36 кг | 39 кг |

Приложение 15.   Нормы загрузки бродильных емкостей мукой(количество муки,  кг на 100 литров объема дежи бункера)

| Вид и сорт муки | Густая опара | Опара | Тесто |
| --- | --- | --- | --- |
| Ржаная обойная | 45 | 36 | 41 |
| Ржаная обдирная | 40 | 35 | 39 |
| Пшеничная обойная |  | 34/37 | 39/40 |
| Пшеничная второго сорта |  | 30/33 | 38 |
| Пшеничная первого сорта |  | 25/30 | 35/36 |
| Пшеничная высшего сорта |  | 23/26 | 30/32 |

Рецензия

на методические указания и контрольные задания

ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий

МДК 02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий

для студентов заочной формы обучения

специальности 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

Автор:        Эйснер Ольга Олеговна, преподаватель специальных дисциплин, высшей

квалификационной категории Минусинский сельскохозяйственный

колледж

Рецензент: Перфильева Елена Леонидовна, главный технолог

ООО «Губернский хлеб» г. Минусинск

Методические указания  и  контрольные задания для студентов заочной формы обучения 4-го, 5-го курсов по профессиональному модулю ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий МДК 02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта  выпускника для специальности 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.

Актуальность данных указаний не вызывает сомнения, поскольку проверка и оценка знаний, умений является профессиональные компетенции  очень важной и необходимой составной частью учебного процесса.

В методические указания и  контрольные задания включены следующие разделы:

- введение, определяющее  цели и задачи МДК 02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий, общие и профессиональные компетенции выпускника, критерии оценивания, а также взаимосвязь данного МДК с другими МДК и дисциплинами;

- содержание МДК 02.01. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий, где определены требования к знаниям и умениям студентов по каждой теме, основные дидактические единицы;

- задания для контрольных работ, которые состоят из контрольных вопросов, задач, графических работ;

- методические рекомендации для решения задач;

- вопросы промежуточной аттестации (дифференцированный зачет).

Данные методические указания обеспечивают преемственность в изучении учебного материала.

В методических указаниях разработаны темы, вопросы самостоятельной работы, расширяющие знания студентов. Приведен список рекомендуемой литературы.

Методические указания выполнены грамотно, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2010 г. № 611)., могут быть рекомендованы к использованию в учебном процессе.

Рецензент                                                           Е.Л.Перфильева

«____»________20___г.