Министерство образования Красноярского края

краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Минусинский сельскохозяйственный колледж»

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине ОП.01.Основы технического черчения

для студентов профессии среднего профессионального образования

35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства

Минусинск, 2015

| РАССМОТРЕНЫ | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| на заседании ЦК отделения ППКРС | Заместитель директора по учебной работе |
| Протокол №1 от «3» сентября 2015г. Председатель ЦК ______________Ж.В.Колмакова | _________И.В.Гуменко «4» сентября 2015г. |

Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических работ разработаны в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по профессии 35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, (утв. Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 740, зарегистрировано в Минюсте России от 20.08.2013 № 29506) на основании рабочей программы. Методические рекомендации предназначены для студентов 1 курса.

Организация – разработчик: КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»

Разработчик:  Абросимова Л. М., преподаватель КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»

ВВЕДЕНИЕ

Программа курса «Основы технического черчение»   для обучающихся по  профессии   35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства определяет объем знаний, необходимый для выполнения машиностроительных чертежей и схем. Часть работ учащиеся выполняют самостоятельно, поэтому им рекомендуется при изучении курса основы технического черчения ознакомиться с требованиями, предъявляемыми стандартами ЕСКД к выполнению чертежей.

Все графические работы учащимися должны выполняться в соответствии со своим вариантом по  порядковому  номеру в учебном журнале.

Цель настоящего пособия – ознакомить обучающихся со шрифтами, линиями, методами построения сопряжений,  изображения предметов, расположения видов, выполнения разрезов, сечений и аксонометрических проекций, нанесение размеров и предельных отклонений, графическое обозначение материалов  в графических работах и вычерчивание электрических схем.

# ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ СТАНДАРТАМИ ЕСКД К ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) – важнейшая система постоянно действующих технических и организационных требований, обеспечивающих взаимообмен  конструкторской документации без ее переоформления между отраслями промышленности и отдельными предприятиями. Она позволяет обеспечить расширение унификации при конструкторской разработке проектов промышленных изделий; упрощение форм документов и сокращение их номенклатуры, а также графических изображений: механизированное и автоматизированное создание документации и, самое главное, готовность промышленности в организации производства любого изделия на любом предприятии в наиболее короткий срок. В ЕСКД представлен комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные единые правила и положения о порядке разработки и обращения конструкторской документации, применяемой различными организациями и предприятиями. Эти единые правила распространяются и на учебную документацию, к которой можно отнести выполняемые студентами графические задания, поэтому все изображения должны быть выполнены четко, аккуратно и в соответствии с требованиями ЕСКД.

Задания выполняются на листах чертежной бумаги формата А3 и А4 (ГОСТ 2.301-68). После нанесения рамки на листе в правом нижнем углу намечают размеры основной надписи задания, единой для всех форматов. Форма основной надписи принимается в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104-68. Изображения необходимо выполнять в масштабе, указанном в задании, но соблюдая ГОСТ 2.302-68. При заполнении основной  и других надписей требуется выполнять требования ГОСТ 2.304-81. При нанесении размеров рекомендуется пользоваться ГОСТ 2.307-68. При обводке изображения следует принимать толщину основных линий 0,8 ( 1,0 мм, а толщину остальных линий ( согласно ГОСТ 2.303-68.

# Практическая работа № 1

Выполнение линий чертежа, основной надписи. Нанесение размеров.

Цель работы:

1. Изучить графические форматы, типы основных надписей на чертежах.

2. Научиться графическим приёмам вычерчивания основной рамки на чертеже.

3. Отработать навыки заполнения основной надписи.

4.Отработать навыки нанесения чертёжных линий в соответствии с ГОСТом 2.303-68

Все чертежи должны выполняться на листах бумаги стандартного формата. Форматы листов бумаги определяются размерами внешней рамки чертежа (рис. 3). Она проводится сплошной тонкой линией.

Линия рамки чертежа проводится сплошной толстой основной линией на расстоянии 5мм от внешней рамки. Слева для подшивки оставляют поле шириной 20мм. Обозначение и размеры сторон форматов установлены ГОСТ 2.304—68. Данные об основных форматах приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Обозначение формата | Размеры сторон формата, мм |
| --- | --- |
| А0 | 841х1189 |
| А1 | 594х841 |
| А2 | 420х594 |
| А3 | 297х420 |
| А4 | 210х297 |

Правила и порядок выполнения работы

Работу выполняют в карандаше на листе формата А3 (297х420) или А4 (210х297) в соответствии с приведенным образцом.

Чертеж оформляют внутренней рамкой (в виде сплошной основной линии), от границ формата с левой стороны оставляют поле для брошюровки 20мм, со всех остальных сторон – по 5мм.

В правом нижнем углу чертежа вычерчивают основную надпись (штамп) по ГОСТу 2.104–68* в соответствии с рисунке1.

Рекомендуется следующее заполнение граф основной надписи в условиях учебного процесса (сохранено стандартное обозначение граф):

графа 1 – наименование детали или сборочной единицы (название темы, по которой выполнено задание);

графа 2 – обозначение документа по принятой в колледже системе (название группы, год, номер по списку, номер выполняемой работы – ЗЧС.31.2011.05.02.);

графа 3 – обозначение материала детали (заполняют только на чертежах деталей);

графа 4 – не заполняют;

графа 5 – масса изделия (не заполняют);

графа 6 – масштаб изображения (в соответствии с ГОСТ 2.302-68* и ГОСТ 2.109-73);

графа 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);

графа 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только на первом листе документа);

графа 9 – наименование учебного заведения и номер группы;

графа 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, например:     Разработал: (студент)

Проверил: (преподаватель)

графа 11 – чёткое написание фамилий лиц, подписавших документ;

графа 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11;

графа 13 – дата подписания документа (указывается месяц и год).

Рис.1

Текст на поле чертежа и в основной надписи выполняют шрифтом 3,5, 5 или 7мм, а размерные числа – 3,5 или 5мм. Пример заполнения основной надписи дан на рисунке 2.

Рис.2

Работу выполняют в тонких линиях, затем производят окончательную обводку чертежа линиями в соответствии с их назначением. Обводку начинают с проведения штрихпунктирных и сплошных тонких линий, затем обводят основные сплошные линии: сначала криволинейные участки, затем прямые.

На учебных  чертежах основную надпись выполняют в виде прямоугольника со сторонами 22x145 мм. Каждая графа надписи имеет определенные размеры.

Рис. 3. Основная надпись учебного чертежа

Задание:

1. Начертить рамку  на листе чертёжной бумаги формата А4. (рис.1)

2. Начертите основную надпись и заполните её в соответствии с образцом (рис.2)

Контрольные вопросы:

- Форматы листов чертёжной бумаги?

- Чему соответствует размер шрифта?

- Чему равна ширина прописных букв?

- Чему равна высота строчных букв размера 14? Чему равна их ширина?

# Практическая работа № 2

# Шрифты чертежные. Написание прописных  и строчных  букв.

Цель работы: 1. Изучить питы чертежных шрифтов.

2. Получить и отработать навыки написания чертежным шрифтом в соответствии с ГОСТ 2.304–81.

ГОСТ 2.304–81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства.

Размер шрифта определяет высота h прописных букв в мм.

Толщина линии шрифта d зависит от типа и высоты шрифта

ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20 (табл. 1, 2). Применение шрифта 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б.

Устанавливают следующие типы шрифта:

Тип А с наклоном 75° – d = (1/14)h;

Тип А без наклона – d = (1/14)h;

Тип Б с наклоном 75° – d = (1/10)h;

Тип Б без наклона – d = (1/10)h.

Параметры шрифтов приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Параметры шрифта, мм

| Параметры шрифта | Обозначения | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б |
| Высота прописных букв | h | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Высота строчных букв | с | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 10 | 10 |
| Расстояние между буквами | а | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2 | 2,8 |
| Минимальный шаг строк | b | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 8,5 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | 17,0 | 22 | 24 |
| Минимальное расстояние между словами | e | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | 6,0 | 6,0 | 8,4 |
| Толщина линий шрифта | d | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 |

Таблица 2 – Ширина букв и цифр шрифта типа Б, мм

| Буквы и цифры | Относительный размер | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прописные буквы | Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я | 6d | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
|  | А, Д, М, Х, Ы, Ю | 7d | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 11 |
|  | Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ | 8d | 3 | 4 | 5.5 | 8 | 12 |
|  | Е, Г, З, С | 5d | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 |
| Строчные буквы | А, б, в, г, д, е, з, и, й, к, л, н, о, п, р, у, х, ч, ц, ь, э, я | 5d | 1.8 | 2.5 | 3,5 | 5 | 7 |
|  | м, ъ, ы, ю | 6d | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
|  | ж, т, ф, ш, щ | 7d | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 11 |
|  | с | 4d | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Цифры | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0 | 5d | 1.8 | 2.5 | 3,5 | 5 | 7 |
|  | 1 | 3d | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
|  | 4 | 6d | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |

Задание:  Шрифтом размера 10 типа Б написать изображенные  букв алфавита (строчные и прописные), цифры от 0 до 10 и два любых слова. Образец выполнения задания приведен на рисунке 1.

Рекомендации  по выполнению задания

Заготовьте лист бумаги стандартного формата А4 с рамкой на расстоянии 5мм от краев сверху, справа и снизу и 20мм слева.

Последовательность выполнения задания по написанию стандартного шрифта типа Б размером 10 следующая:

– проводят все вспомогательные горизонтальные прямые линии, определяющие границы строчек шрифта;

– откладывают расстояние между строчками, равное 15мм;

– откладывают высоту шрифта h, т. е. 10мм;

– откладывают отрезки, равные ширине букв плюс расстояние между буквами;

– проводят наклонные линии для сетки под углом 75° при помощи двух треугольников: с углом 45° и с углами 30° и 60°.

Пример выполнения задания

Контрольные вопросы:

1.Чему соответствует размер шрифта?

2.Чему равна ширина прописных букв?

3. Чему равна высота строчных букв размера14? Чему равна их ширина?

Практическая работа № 3

Линии чертежа

Цель работы: Получение навыков в проведении линий и пользования чертежными инструментами

Все чертежи выполняются линиями различного назначения, начертания и толщины (таблица 3). Толщина линий зависит от размера, сложности и назначения чертежа. Согласно ГОСТ 2.303–68 для изображения изделий на чертежах применяют линии различных типов в зависимости от их назначения, что способствует выявлению формы изображаемого изделия.

Таблица 1 – Типы линий

Линии чертежа

Таблица 1.

| Наименование | Начертание | Толщина линии по отношению к толщине основной линии | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Сплошная толстая основная |  | s | Линии видимого контура Линии перехода видимые Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза) |
| 2.Сплошная тонкая |  | От до | Линии контура наложенного сечения Линии размерные и выносные Линии штриховки Линии-выноски Полки линий-выносок и подчеркивание надписей Линии для изображения пограничных деталей («обстановка») Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях Линии перехода воображаемые Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях |
| 3. Сплошная волнистая |  |  | Линии обрыва Линии разграничения вида и разреза |
| 4. Штриховая |  |  | Линии невидимого контура Линии перехода невидимые |
| 5. Штрихпунктирная тонкая |  | От до | Линии осевые и центровые Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений |
| 6. Штрихпунктирная утолщенная |  | От до | Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция») |
| 7. Разомкнутая |  | От s до | Линии сечений |
| 8. Сплошная тонкая с изломами |  | От до | Длинные линии обрыва |
| 9. Штрихпунктирная с двумя точками тонкая |  | От до | Линии сгиба на развертках. Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях Линии для изображения развертки, совмещенной с видом |

Качество чертежа во многом зависит от качества и наладки инструментов, а также от ухода за ними. Чертежные инструменты и принадлежности необходимо содержать в полной исправности.

После работы инструменты следует протереть и убрать в сухое место. Это предупреждает коробление деревянных инструментов и коррозию металлических. Перед работой следует вымыть руки и протереть мягкой резинкой угольники и рейсшину.

Карандаши. Аккуратность и точность выполнения чертежа в значительной мере зависят от правильной заточки карандаша. Заострить графит можно с помощью шлифовальной шкурки. Учащийся должен иметь три марки карандаша: М–B, ТМ–HB и Т–H. При выполнении чертежей тонкими линиями рекомендуется применять карандаш марки Т. Обводить линии чертежа надо карандашом ТМ или М. В циркуль следует вставлять грифель марки М.

Циркуль круговой применяется для вычерчивания окружностей. В одну ножку циркуля вставляют иглу и закрепляют ее винтом, а в другую — карандашную вставку. Для измерения размеров и откладывания их на чертеже применяют вставку с иглой.

Кронциркуль применяется для вычерчивания окружностей малого диаметра (от 0,5 до 10 мм). Вращающаяся ножка для удобства пользования свободно перемещается вдоль оси кронциркуля. При вычерчивании окружностей больших радиусов в ножку циркуля вставляют удлинитель в котором закрепляют карандашную вставку.

Линии наносятся в определенном направлении:

Горизонтальные линии проводят слева направо, вертикальные — снизу вверх, окружности и кривые — по часовой стрелке. Центр окружности должен обязательно находиться на пересечении штрихов осевых и центровых линий.

Штриховку на чертежах выполняют в виде параллельных линий под углом 45° к осевой линии или к линии контура, принимаемой в качестве основной. Наклон линий штриховки может быть как влево, так и вправо. Две соприкасающиеся фигуры штрихуют в разных направлениях. Если к двум соприкасающимся фигурам прилегает третья, то разнообразить штриховку можно увеличением или уменьшением расстояния между линиями штриховки. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные) в сечениях штрихуют в клетку.

Задание:    Вычертить приведенные линии и изображения (в соответствии с вариантом задания рисунок 1, 2), соблюдая указанное их расположение. Толщину линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303 – 68, размеры не наносить. Задание выполнять на листе чертежной бумаги формата А4.

Рекомендации  по выполнению задания

Выполнение задания удобне6е начинать с проведения через середину внутренней рамки чертежа тонкой вертикальной линии, на которой делают пометки в соответствии с размерами, приведенными в задании. Через намеченные точки проводят тонкие вспомогательные горизонтальные линии, облегчающие проведение графической части задания. На вертикальных осях, предназначенных для окружностей, наносят точки, через которые проводят окружности указанными в задании линиями.

На учебных чертежах сплошную основную толстую линию выполняют обычно толщиной s = 0,8…1 мм.

Контрольные вопросы:

1.Каково название сплошной толстой основной линии?

2.Какая линия называется штриховой? Где она используется? Какая толщина этой линии?

3. Где используется на чертеже штрихпунктирная тонкая линия?

Рисунок 1  –  четные номера вариантов

Рисунок 2- нечетные номера вариантов

# Практическая работа № 4

# Выполнение чертежа детали сопряжениями

Цель работы: 1.Изучить выполнение сопряжений  кривых.

2. Выполнить чертеж детали с сопряжениями.

3. Отработать навыки по выполнению графических приёмов сопряжения.

1. Деление окружностей на равные части

Деление окружности 4 и 8 равных частей

1) Два взаимных перпендикуляра диаметра окружности делят ее на 4 равные части (точки 1, 3, 5, 7).

2) Далее делят прямой угол на 2 равные части (точки 2, 4, 6, 8) (рисунок 1 а).

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей

1) Для нахождение точек, делящих окружность радиуса R на 3 равные части, достаточно из любой точки окружности, например точки А(1), провести дугу радиусом R.(т.2,3) (рисунок 1 б).

2) Описываем дуги R из точек 1 и 4 (рисунок 1 в).

3) Описываем дуги 4 раза из точек 1, 4, 7, 10 (рисунок 1 г).

а			б			в

г			д			е

Рисунок 1 – Деление окружностей на равные части

а – на 8 частей; б – на 3 части; в – на 6 частей;

г – на 12 частей; д – на 5 частей; е – на 7 частей.

Деление окружности на 5, 7, равных частей

1) Из точки А радиусом R проводят дугу, которая пересекает окружность в точке n. Из точки n опускают перпендикуляр на горизонтальную осевую линию, получают точку С. Из точки С радиусом R1=С1, проводят дугу, которая пересекает горизонтальную осевую линию в точке m. Из точки 1 радиусом R2=1m, проводят дугу, пересекающую окружность в точке 2. Дуга 12=1/5 длины окружности. Точки 3,4,5 находят, откладывая циркулем отрезки, равные m1 (рисунок 1 д).

2) Из точки А проводим вспомогательную дугу радиусом R, которая пересекает окружность в точке n. Из нее опускаем перпендикуляр на горизонтальную осевую линию. Из точки 1 радиусом R=nc, делают по окружности 7 засечек и получают 7 искомых точек (рисунок 1 е).

2.Построение сопряжений

Сопряжение – это    плавный переход от  прямой в дугу окружности или одной дуги в другую.

Для построения любого сопряжения дугой заданного радиуса нужно найти:

1. Центр сопряжения – центр, из которого проводят дугу;

2. Точки сопряжения (касания) – точки, в которых одна линия переходит в другую.

Сопряжение двух пересекающихся прямых дугой заданного радиуса.

Даны пересекающиеся под прямым, острым и тупым углами прямые линии (рис.1а). Нужно построить сопряжения этих прямых дугой заданного радиуса R.  Для всех трех случаев применяют общий способ построения:

1. Находят точку О - центр сопряжения, который должен лежать на расстоянии R от сторон угла в точке пересечения прямых, проходящих параллельно сторонам угла на расстоянии R от них (рис.1б).

Для построения прямых, параллельных сторонам угла, из произвольных точек, взятых на прямых, раствором циркуля, равным R, делают засечки и к ним проводят касательные.

2. Находят точки сопряжений (рис.1в). Для этого опускают перпендикуляры из точки О на заданные прямые.

3. Из точки О, как из центра, описывают дугу заданного радиуса R между точками сопряжений (рис.1 в).

рис.1                    рис.2

Сопряжение двух параллельных прямых.

Заданы две параллельные прямые и на одной из них точка сопряжения т (рис.2а). Требуется построить сопряжение.

Построение выполняют следующим образом:

1. Находят центр сопряжения и радиус дуги (рис.2б). Для этого из точки m на одной прямой восставляют перпендикуляр до пересечения с другой прямой в точке п. Отрезок делят пополам (см.рис.2б).

2. Из точки О - центра сопряжения радиусом Оm = Оn описывают дугу до точек сопряжения тип (рис.2в).

Проведение касательной к окружности. Задана окружность с центром О и точка А (рис.3а). Требуется провести из точки А касательную к окружности.

1. Точку А соединяют прямой с заданным центром О окружности.

Строят вспомогательную окружность диаметром, равным ОА (рис.3а). Чтобы найти центр О1 делят отрезок ОА пополам.

2. Точки m и n пересечения вспомогательной окружности с заданной - искомые точки касания. Точку А соединяют прямой с точками m или n (рис.3б). Прямая Am будет перпендикулярна к прямой Оm, так как угол АmО опирается на диаметр.

рис.3

Проведение прямой, касательной к двум окружностям. Заданы две окружности радиусом R и R1. Требуется построить касательную к ним.

Различают два случая касания: внешнее (рис.4б) и внутреннее (рис.4в).

При внешнем касании построение выполняют следующим образом:

1. Из центра О проводят вспомогательную окружность радиусом, равным разности радиусов заданных окружностей, т. е. R - R1 (рис.4а). К этой окружности из центра О1 проводят касательную Оm.

2. Радиус, проведенный из точки О в точку n, продолжают до пересечения в точке m с заданной окружностью радиусом R. Параллельно радиусу Оm проводят радиус 01р меньшей окружности. Прямая, соединяющая точки сопряжений m и р,- касательная к заданным окружностям (рис.4б).

При внутреннем касании построение проводят аналогично, но вспомогательную окружность проводят радиусом, равным сумме радиусов R + R1 (см. рис.4в). Затем из центра O1 проводят касательную к вспомогательной окружности (см. рис.3). Точку n соединяют радиусом с центром О. Параллельно радиусу On проводят радиус O1р меньшей окружности. Искомая касательная проходит через точки сопряжений m и р.

рис.4         рис.5

Сопряжение дуги и прямой линии дугой заданного радиуса. Заданы дуга окружности радиусом R и прямая. Требуется соединить их дугой радиусом R1.

1. Находят центр сопряжения (рис.5а), который должен находиться на расстоянии R1 от дуги и от прямой. Такому условию соответствует точка пересечения прямой линии, параллельной заданной прямой, проходящей от нее на расстоянии R1, и вспомогательной дуги, отстоящей от заданной также на расстоянии R1. Поэтому проводят вспомогательную прямую, параллельную заданной прямой, на расстоянии, равном радиусу сопрягающей дуги R1 (рис.5а). Раствором циркуля, равным сумме заданных радиусов R + R1, описывают из центра О дугу до пересечения с вспомогательной прямой. Полученная точка O1- центр сопряжения.

2. По общему правилу находят точки сопряжения (рис.5б). Соединяют прямой центры сопрягаемых дуг O1 и О. Опускают из центра сопряжения O1 перпендикуляр на заданную прямую.

3. Из центра сопряжения O1 между точками сопряжения m и n проводят дугу, радиус которой равен R1 (см. рис.5б).

Сопряжение двух дуг окружности дугой заданного радиуса. Заданы две дуги радиусами R1 и R2. Требуется построить сопряжение дугой, радиус которой задан.

Различают два случая касания: внешнее (рис.6б) и внутреннее (рис.6в). В обоих случаях центры сопряжений должны быгь расположены на расстоянии, равном радиусу дуги сопряжения, от заданных дуг. По общему правилу на прямых, соединяющих центры сопрягаемых дуг, находят точки сопряжения.

Ниже приведен порядок построения для внешнего и внутреннего касаний.

Для внешнего касания. 1. Из центров O1 и О2 раствором циркуля, равным сумме радиусов заданной и сопрягающей дуг, проводят вспомогательные дуги (рис.6а); радиус дуги, проведенной из центра O1, равен R + R3, а радиус дуги, проведенной из центра O2, равен R2 + R3. На пересечении вспомогательных дуг расположен центр сопряжения - точка О3,.

2. Соединив прямыми точку O1 с точкой O3 и точку O2 с точкой O3, находят точки сопряжения m и n (см. рис. 6б),

3. Из точки О3 раствором циркуля, равным R3, между точками m и n описывают сопрягающую дугу.

Для внутреннего касания выполняют те же построения, но радиусы дуг берут равными разности радиусов сопрягающей и заданной дуг, т.е. R4-R1 и R4-R2. Точки сопряжения р и k лежат на продолжении линий, соединяющих точку О4 с точками O1 и O2.

Рис.6 Сопряжение двух дуг окружности

При вычерчивании контуров сложных деталей важно уметь распознавать в плавных переходах те или иные виды сопряжений и уметь их вычерчивать.

Для приобретения навыков в построении сопряжений выполняют упражнения по вычерчиванию контуров сложных деталей. Для этого необходимо определить порядок построения сопряжений и только после этого приступать к их выполнению.

Задание:  Вычертить изображения контуров деталей, указанных на рисунке задания, нанести размеры.

Рекомендации по выполнению задания

Задание выполнить на листе чертежной бумаги формата А4.

При выполнении каждой задачи должна соблюдаться определенная последовательность геометрических построений:

– осевые, центровые линии, основные начертательные;

– дуги, закругления;

– обводка, штриховка, выносные линии;

– размеры.

Контрольные вопросы:

1. Что называется сопряжением?

2.Что необходимо знать для построения сопряжения?

3. Основные элементы обязательные в любом сопряжении?

Варианты задания

# Практическая работа № 5

# Выполнение видов по аксонометрическому изображению детали.

Цель работы: получение навыков при построении проекций модели детали.

Задание:  построить три вида детали по данному наглядному изображению в аксонометрической проекции в соответствии с вариантом задания.

Рекомендации по выполнению задания

Задание выполняют на листах чертежной бумаги формата А3 или А2 (ГОСТ 2.301-68).  Нанести рамку, в правом нижнем углу наметить размеры основной надписи задания, единой для всех форматов. Форма основной надписи принимается в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104-68. Изображения при необходимости выполнять в масштабе, ГОСТ 2.302-68. При заполнении основной  и других надписей требуется выполнять требования ГОСТ 2.304-81. При нанесении размеров рекомендуется пользоваться ГОСТ 2.307-68. При обводке изображения следует принимать толщину основных линий 0,8 ( 1,0мм, а толщину остальных линий ( согласно ГОСТ 2.303-68 (СТ СЭВ 1178-78).

Предметы на технических чертежах изображают по методу прямоугольного проецирования на шесть граней пустотелого куба. При этом предполагается, что изображаемый предмет расположен между наблюдателем и соответствующей гранью куба (рис.1). Грани куба принимаются за основные плоскости проекций. Имеются шесть основных плоскостей проекций: две фронтальных-1 и 6 ( вид спереди или главный вид, вид сзади),две горизонтальных -2 и 5 (вид сверху и вид снизу), две профильных -3 и 4 (вид слева и вид справа). Основные плоскости проекций совмещаются в одну плоскость вместе с полученными на них изображениями.

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней — главное изображение — давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

Предметы следует изображать в функциональном положении или в положении, удобном для их изготовления. Предметы, состоящие из нескольких частей, следует изображать в функциональном положении.

Вопрос о том, какие из основных видов следует применять на чертеже изделия, должен решаться так, чтобы при наименьшем количестве видов в совокупности с другими изображениями (местные и дополнительные виды, разрезы и сечения, выносные элементы) чертеж полностью отображал конструкцию изделия.

Порядок выполнения задания:

1) изучить ГОСТ 2.305-68, 2.307-68;

2) внимательно ознакомиться с конструкцией фигуры по ее наглядному изображению и определить основные геометрические тела, из которых она состоит;

3) выделить на листе бумаги соответствующую площадь для каждого вида детали;

4) нанести тонко карандашом все линии видимого и невидимого контура, мысленно расчленяя деталь на основные геометрические тела;

5) нанести все необходимые выносные и размерные линии;

6) проставить размерные числа на чертеже;

7) заполнить основные надписи и проверить правильность всех построений;

8) обвести чертеж карандашом.

Контрольные вопросы:

1.В каком случае на изображении проекции точек совпадают? Какая из двух точек, проекция которыхна горизонтальной плоскости, будет видимой?

2.В каком случае отрезок прямой (ребро)проецируется в естественную величину? В точку?

Варианты задания

Практическая работа № 6

# Выполнение технического рисунка простой детали.

Цель работы:

1.Научиться основным правилам выполнения технического рисунка. 2.Отработать приемы   выполнения технического рисунка..

Техническим рисунком называют наглядное изображение, обладающее основными свойствами аксонометрических проекций или перспективного рисунка, выполненное без применения чертежных инструментов, в глазомерном масштабе, с соблюдением пропорций и возможным оттенением формы.

Технический рисунок можно выполнить, используя метод центрального проецирования, и тем самым получить перспективное изображение предмета, либо метод параллельного проецирования (аксонометрические проекции), построив наглядное изображение без перспективных искажений.

Технический рисунок можно выполнять без выявления объема оттенением, с оттененнем объема, а также с передачей цвета и материала изображаемого объекта.

На технических рисунках допускается выявлять объем предметов приемами шатировки (параллельными штрихами), шраффировки (штрихами, нанесенными в виде сетки) и точечным оттенением .

Наиболее часто используемый прием выявления объемов предметов — шатировка.

Принято считать, что лучи света падают на предмет сверху слева. Освещенные поверхности не заштриховываются, а затененные покрываются штриховкой (точками). При штриховке затененных мест штрихи (точки) наносятся с наименьшим расстояние» между ними, что позволяет получить более плотную штриховку (точечное оттенение) и тем самым показать тени на предметах. В таблице 1 показаны примеры выявления формы геометрических тел и деталей приемами шатировки.

Рис. 1. Технические рисунки с выявлением объема шатировкой (а), шраффировкой (б) и точечным оттенением (e)

Таблица1. Оттенение формы приемами шатировки

Технические рисунки не являются метрически определенными изображениями, если на них не проставлены размеры.

Пример построения технического рисунка  в прямоугольной изометрической проекции (изометрия) с коэффициентом искажения по все осям равным 1.  При отложении истинных размеров детали по осям, рисунок получается в 1,22 раза больше реальной детали.

Способы построения изометрической проекции детали:

1.Способ построения изометрической проекции детали от формообразующей грани используется для деталей, форма которых имеет плоскую грань, называемую формообразующей; ширина (толщина) детали на всем протяжении одинакова, на боковых поверхностях отсутствуют пазы, отверстия и другие элементы.

Последовательность построения изометрической проекции заключается в следующем:

- построение осей изометрической проекции;

- построение изометрической проекции формообразующей грани;

- построение проекций остальных граней посредством изображения ребер модели; обводка изометрической проекции (рис. 1).

Рис. 1. Построение изометрической проекции детали, начиная от формообразующей грани

2.Способ построения изометрической проекции на основе последовательного удаления объемов используется в тех случаях, когда отображаемая форма получена в результате удаления из исходной формы каких-либо объемов (рис. 2).

3.Способ построения изометрической проекции на основе последовательного приращения (добавления) объемов применяется для выполнения изометрического изображения детали, форма которой получена из нескольких объемов, соединенных определенным образом друг с другом (рис. 3).

4.Комбинированный способ построения изометрической проекции. Изометрическую проекцию детали, форма которой получена в результате сочетания различных способов формообразования, выполняют, используя комбинированный способ построения (рис. 4).

Аксонометрическую проекцию детали можно выполнять с изображением (рис. 5, а) и без изображения (рис. 5, б) невидимых частей формы.

Рис. 2. Построение изометрической проекции детали на основе последовательного удаления объемов

Рис. 3. Построение изометрической проекции детали на основе последовательного приращения объемов

Рис. 4. Использование комбинированного способа построения изометрической проекции детали

Рис. 5. Варианты изображения изометрических проекций детали: а — с изображением невидимых частей;  б — без изображения невидимых частей

Задание:  в соответствии с вариантом задания и размерами детали построить на формате А4 клетчатой бумаги в  прямоугольной изометрической проекции технический рисунок.

Рекомендации  по выполнению задания

Применяя выше изложенную последовательность построения изометрической проекции  необходимо выполнить следующее:

- построить оси изометрической проекции;

- построить  изометрическую проекцию формообразующей грани;

- по построить  проекции остальных граней посредством изображения ребер модели;  выделить  изометрическую проекцию.

Варианты задания

Вариант 1-2-3                      Вариант 4-5-6                   Вариант 7-8-9

Вариант 10-11-12                    Вариант 13-14-15                   Вариант 16-17-18

Вариант 19-20-21              Вариант 22-23-24-25

Контрольные вопросы:

1. Чем отличается технический рисунок от аксонометрическоц прекции?

2.Как можно выявить объём предмета на техническом рисунке?

# Практическая работа № 7

Построение линии пересечения цилиндров.

Цель работы: 1. Изучить основные правила построения линии пересечения цилиндров.

2. Научиться графическим приёмам построения линии пересечения цилиндров.

3. Получение навыков при построении  линии пересечения цилиндров.

Задание:  Построение линии пересечения цилиндров.

Рекомендации по выполнению задания

Построение линии пересечения двух цилиндров начинаем с нахождения проекций очевидной точки 4 и характерной точки 1. Делаем это по линиям связи.

Затем на профильной проекции проводим две вспомогательные секущие плоскости Pw и Pw1 произвольно.

Далее находим проекции точек пересечения плоскостей с контуром детали, по линиям связи.

При помощи кривой Безье соединяем полученные точки на фронтальной проекции.

На изометрии точки находятся путем перенесения соответствующих координат точек по осям x и y и соединения их кривой Безье.

Координаты точки 1 находим, проведя вспомогательную прямую через середину нижнего основания модели.

Для того чтобы построение было верным     все размеры нужно умножать на 0, 82.

Готовый чертеж с вновь построенной линией пересечения поверхностей цилиндров.

Контрольные вопросы:

1. Какие по форме бывают линии  пересечения поверхностей вращения?

2. Для чего вводят дополнительные плоскости сечения?

3. Что нужно сделать, для того чтобы построение было верным?

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вышнепольский  И.С. Техническое черчение – М.: Высшая школа,2012

- Вышнепольский  И.С., Вышнепольский  В.И. Машиностроительное черчение – М.: Машиностроение, 2010

- Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок: практ.пособие для ПТУ – М.: Высшая школа, 2007.-144с.

- Коваленко А.В. Как читать чертежи – М.: Просвещение, 2011

- Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение – М.: Высшая школа, 2011

- Вышнепольский  И.С. Техническое черчение  с элементами программированного обучения – М.: Высшая школа,2011

- Миронов Б.Г. Черчение (машиностроение) – М.: Машиностроение,2010

- Суворов С.Г. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах – М.: Машиностроение, 1998

- Преображенская Н.Г. Черчение - рабочие тетради – М.: Вентана-Граф, 2009

- Боголюбов С. К.Инженерная графика. – М.: Машиностроение, 2004. –352с

- ГОСТ  2. 303-68. Линии.

- ГОСТ  2. 304-81. Шрифты чертежные.

- ГОСТ  2. 305-68. Изображения – виды, разрезы, сечения.

- ГОСТ 2. 301-68. Форматы// ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. ГОСТ 22.301-68 – ГОСТ 2.321-84. М., 1988. 239 с.

- ГОСТ 2. 302-68. Масштабы.

- ГОСТ 2. 307-68. Нанесение размеров и предельных отклонений.

- Левицкий В.С. Машиностроительное черчение/ В.С. Левицкий. М., 1998. 383 с.

- Машиностроительное черчение / Г.П. Вяткин, А.Н. Андреева, А.К. Болтухин и др. М., 1985. 368 с.

- Попова Г.Н. Машиностроительное черчение/ Г.Н. Попова, С.Ю. Алексеев. СПб, 1999. 453 с.

- С. К. Боголюбов Индивидуальные задания по курсу черчения: Практ. Пособие для учащихся техникумов. – М.: Высш. шк., 1989 – 368 с.: ил.

Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению/ В.А. Федоренко, А.И. Шошин. Л., 1986. 416 с.